## Slide 1
137 个 e32 元素：按实际 vl 分批执行
e32,m1；VLEN=2048 → VLMAX=64。示例 a[i]+b[i]→c[i]，尾部 9 个元素同样需要校验。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：教材 journey.c；RVV vsetvli 语义与当前 Ara 配置；非运行结果
CPU 维护循环状态
启用 VS；a0/a1/a2 = 数组地址
remaining 初值 137
调用 vsetvli 取得实际 vl
Ara 执行一批
vle32 a、b → vadd → vse32 c
本轮只处理 vl 个有效元素
地址增加 vl × 4 字节
循环继续条件
remaining -= vl
非零则再设定 vl
不能每轮固定加 64
内存中的逻辑序列（每格仅表示一段，不代表一个 lane）
第 1 批 · vl=64
元素 0…63
256 B
第 2 批 · vl=64
元素 64…127
256 B
尾批
128…136
9 / 36 B
静态指令证据
ELF 反汇编存在 V 指令
只能确认程序文件内容
执行轨迹证据
目标确实执行向量路径
不能用构建成功代替
数值与边界证据
137 项结果逐项相等
尾部保护字保持预期