## Slide 1
从 C 到执行：主机产物如何变成目标内存与 CPU 状态
JTAG 直接加载路径；自主介质启动另由 ROM 按 GPT/raw 等规则读取镜像。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：sw/lib/crt0.S；hw/bootrom；elfloader.cpp；vip_cheshire_soc.sv
主机侧：字节、布局与入口
目标侧：存储、寄存器与执行
journey.c + crt0 + 支持库
预处理 / 编译 / 汇编 / 链接
ELF / map / dump
PT_LOAD 决定段字节与地址
e_entry 决定应用入口
主机 / VIP ELF loader
解析段 → JTAG SBA 写内存
设置 DPC → resume
复位 PC → Boot ROM
时钟 / 复位与存储初始化
独立确认首次栈访问条件
目标处于 halt 且存储可写
代码、初值到达段地址
目标寄存器可由调试接口设置
_start → crt0 → main
gp / BSS / FS；向量入口设置 VS
MMIO / UART / 数值与退出状态
段字节
DPC / resume
三个地址属于不同阶段
复位 PC：最早取指位置；ELF e_entry：应用入口；main：由启动代码调用的 C 函数。它们不能互相替代。