## Slide 1
从复位到应用返回的程序执行流程
示例：SPI NOR 自主启动（boot_mode=2），PlatformRom=0；程序使用根 SDK 的 CRT0
片上 Boot ROM 镜像
SPM 中的应用 / ZSL 镜像
完成后的状态与观察
复位释放 → ROM 的 _start
cheshire_bootrom.S @ Boot ROM
早期运行环境与 LLC 初始化
等待硬件 BIST；配置 SPM / 栈
PlatformRom=0：跳过平台钩子
call main
cheshire_bootrom.c 的 main
读取 boot_mode / RTC，测频
boot_spi_s25fs512s：初始化 SPI
gpt_boot_part_else_raw
镜像字节 → SPM 起点 code_buf
boot_next_stage → jalr ra, 0(t0)
jalr
入口
载荷 _start @ 镜像起点
由 sw/lib/crt0.S 提供
CRT0：应用的运行环境
sp / gp、mtvec、清 BSS、FP
保存进入应用的 ra；call main
call
载荷自己的 main()
执行任务；不返回则继续按程序运行
main 正常返回
回到 call 后的指令
应用 CRT0 的 _exit
scratch2 = (返回值 << 1) | 1
恢复栈上 sp / gp / ra，然后 ret
return 不会自动停机
不自动复位 / 断电 / 换权限
CPU 仍由时钟驱动并继续取指
当前 ROM 的调用后返回点
boot_next_stage：jalr 后是 ret
未保存上一层 ra
可形成 ret 自循环（源码推导）
不是按设计进入 ROM 的 _exit
ret
外部观察者：仿真 / 调试器
读取 scratch2 完成标志
仿真 TB 可结束仿真进程
完成通知 ≠ CPU 自动停机
路径边界：JTAG 直接设置 PC、UART invoke、OS 程序退出各有不同契约；本图不把它们等同此调用链。
依据：cheshire_bootrom.S / .c；gpt.c；crt0.S；rom.ld · HEAD 278434024 · 2026-10-08 · 未新增目标运行