## Slide 1
Cheshire + CVA6 + Ara · SoC 扩展架构
AXI 主从端口 · Regbus 全外设 · 独立 GB 与三端口 DDR
SoC
AXI master / 发起端
CVA6 core 0
L1 I-cache / D-cache
MMU · AXI 适配
Debug / SBA
系统总线访问
JTAG 调试入口
Ara · VLSU / AXI 32 × lanes
失效过滤
现有 filter
地址分流
新增 GB 支路
位宽适配
普通路径 → 64 bit
指令 / MMU 协作
iDMA 数据
AXI 搬运主口
内存 ↔ 内存
Serial Link RX
远端请求入口
VGA
帧缓冲读取
USB DMA
OHCI 主口
AXI 扩展
外部 master
可选入口
AXI Crossbar
7 × 5 基础端口 + 扩展 · 64 bit 数据 / 48 bit 地址 · 按地址译码 / 各目标独立仲裁
输入侧 AXI RT：按配置可选
DECERR：未映射请求
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S_EXT
M0
M1
M2
M3
M4
M_EXT
AXI slave / 目标端
Debug 目标
调试模块地址窗口
与 SBA 主口分开
AXI → Regbus
原子适配 / 桥接
32 bit 寄存器访问
主存 / SPM 共用目标
原子适配
AMO / LRSC
LLC / SPM
同一 SRAM 阵列
iDMA 配置
原子适配 → AXI→Reg
wrapper 内部寄存器
Serial Link TX
远端数据目标窗口
经链路送往对端
AXI 扩展目标
外部 slave
CPU 直访 GB 待定
PLL / 时钟与复位
安全时钟选择 / 分频
clk_i / rst_ni 分发
C1
RefClk / POR
平台时钟源
Regbus decode / demux
Boot ROM
启动代码
CLINT
软件 / 定时中断
SoC 寄存器
平台信息 / scratch
PLIC
外部中断控制
LLC 配置
SPM way / cache 控制
UART
串口控制
I2C
两线串行控制
SPI host
Flash / SD 访问
GPIO
通用 IO
Serial Link 配置
链路控制
VGA 配置
显示时序 / 帧地址
USB 配置
OHCI 寄存器
Bus-error · VGA
错误记录
Bus-error · iDMA
错误记录
Bus-error · CPU
每核错误记录
IRQ router
可选中断路由
AXI RT 配置
可选流量调节
CLIC
可选每核中断控制
reg_err_slv
未匹配寄存器地址
RegExt 扩展
新增 IP 配置出口
DDR Controller
三 AXI slave 端口
C2
端口仲裁
QoS
读写调度
Bank / Row
命令调度
S0
LLC
S1
NPU / GB
S2
帧写入
PHY
训练 / 校准
C3
DDR
片外器件
LLC 外存出口 · AXI 64 bit
独立 GB / NPU 子系统
NPU 计算引擎
GB 数据读写
C6
GB 访问适配
局部仲裁 / 路由
bank 冲突处理
Global Buffer
独立片上 SRAM · 分 bank
ISP / NPU–Ara 共享数据
双缓冲 / 工作区
C9
NPU / GB 搬运引擎
DDR ↔ GB
统一 DDR 主口 · 256 bit 候选
C7
GB 读写通路
Ara 宽侧 GB 地址分支
LVDS / ISP / 图像帧写入
LVDS 接收
解串 / 帧行解析
C4
CDC / FIFO
像素流缓冲
ISP
行缓冲 / 处理
C5
帧边界选择
RAW / ISP 二选一
图像帧写入 DMA
地址 / stride / 像素打包
产生 AXI 写事务
C8
RAW 旁路
ISP 中间数据 ↔ GB
RegExt · 新增 IP 配置寄存器
C1
PLL / 时钟复位
配置 / 锁定 / 切换
C2
DDR Controller
初始化 / QoS / 状态
C3
DDR PHY
training / 校准 / 状态
C4
LVDS
通道 / 对齐 / 帧行
C5
ISP
尺寸 / 模式 / 参数
C6
NPU 计算
命令 / GB 数据位置
C7
NPU / GB 搬运
地址 / 长度 / stride
C8
帧写入 DMA
缓冲区 / 格式 / 帧状态
C9
GB 管理
能力 / bank / 错误
AXI 请求通路
GB 读写
像素流
配置 / 专用控制
灰虚线：可选
彩色虚线：新增候选
C1–C9：同一 IP 的配置端对应关系；AXI 返回通道合并示意。