## Slide 1
① 请求内容：独立读 / 写来源，共用一个内部请求出口
实线 = 请求字段；虚线 = 选择控制。valid / ready 另见图②。
读请求生成逻辑
rd_meta_q / r_cnt_q
每个读拍生成 rd_meta
写请求生成逻辑
wr_meta_q / w_cnt_q
每个写拍生成 wr_meta
AR 字段
AW 字段
W.strb
2:1
MUX
i_ax_mux
rd_meta
wr_meta
meta
组合接线
addr = meta.addr
we = meta.write
id = meta.id
其余请求属性随行
axi_req_i.w.data / w.strb
m2s_req
请求入口
图③
i_stream_to_mem
读写仲裁逻辑
含选择保持状态
选择信号：meta_sel_d
meta → 图②两个 FIFO 的数据来源
注意：W.data 不经过 i_ax_mux，也不写入 i_meta_buf。

## Slide 2
② 一项访问分成三条握手支路：执行请求、保存元数据、保存响应选择
实线 = 数据字段；虚线 = valid / ready。i_fork 无数据端口。
i_fork
N_OUP = 3
输入状态寄存器
+ 三路输出状态
记住哪些支路
已接收当前项
三路各接收一次后
才确认上游完成
来自 i_ax_mux
arb_valid
arb_ready
m2s_req_valid
m2s_req_ready
meta_valid
meta_ready
sel_valid
sel_ready
i_stream_to_mem
执行本拍请求
内部见图③
m2s_req（图①）
i_meta_buf
meta_t；深度 2
meta（图①）
meta_buf
供响应字段构造
i_sel_buf
logic[1:0]；深度 2
{sel_b, sel_r}
sel_buf_b
sel_buf_r
供 R / B 握手选择
sel_b = meta.write & meta.last
sel_r = ~meta.write | meta.atop[5]
普通读：(B,R) = (0,1)
普通写中间拍：(0,0)；最后拍：(1,0)
三条支路可以分不同周期接收；FIFO 均为 fall-through，不代表固定延迟两拍。

## Slide 3
③ i_stream_to_mem：请求直通 + 在途计数 + 返回缓冲
默认 BufDepth = 1；括号内为外层 axi_to_detailed_mem 的连线名。
上游 stream 接口
下游 memory 接口
req_i (m2s_req)
mem_req_o (mem_req)
结构体直接连线，不改字段
&
req_valid_i
mem_req_valid_o
&
req_ready_o
mem_req_ready_i
req_ready = (cnt_q < BufDepth)
| (resp_valid_o & resp_ready_i)
cnt_q：在途计数寄存器
接收请求 +1；交付响应 -1
cnt_q
resp_o
(m2s_resp)
i_resp_buf
深度 1；fall-through
mem_resp_i
(mem_rdata)
mem_resp_valid_i
resp_valid_o
resp_ready_i
没有 mem_resp_ready 输出
request_fire = req_valid_i & req_ready_o
response_fire = resp_valid_o & resp_ready_i
cnt_d = cnt_q + request_fire - response_fire
请求是否放行由预留容量决定；响应到达后，即使上游暂停，也有 FIFO 可接住。

## Slide 4
④ i_mem_to_banks：字段切片、两路独立请求、两路响应收齐
64-bit 数据 / 48-bit 地址；NumBanks = 2，FifoDepth = 1，HideStrb = 0。
请求方向 →
mem_req.addr [47:0]
mem_req.wdata [63:0]
mem_req.strb [7:0]
mem_req.we
其余属性随行
组合切片：子通路 0
addr = align8(addr)
wdata[31:0] / strb[3:0]
组合切片：子通路 1
addr = align8(addr) + 4
wdata[63:32] / strb[7:4]
请求 FIFO
深度 1
mem_addr_o[0] / mem_wdata_o[0]
mem_strb_o[0] / mem_we_o[0]
mem_req_o[0] → / ← mem_gnt_i[0]
接外层第 0 路适配器
请求 FIFO
深度 1
mem_addr_o[1] / mem_wdata_o[1]
mem_strb_o[1] / mem_we_o[1]
mem_req_o[1] → / ← mem_gnt_i[1]
接外层第 1 路适配器
地址是 48 bit，切片的是数据与字节使能；最终仍汇入外层的同一个 Regbus。
响应方向 ←
组合拼接
mem_rdata.data [31:0]
← 第 0 路响应数据
mem_rdata.data [63:32]
← 第 1 路响应数据
err / exokay 按路保留
响应 FIFO 0
深度 1
mem_rdata_i[0] [31:0]
mem_err_i[0] / mem_exokay_i[0]
mem_rvalid_i[0]
响应 FIFO 1
深度 1
mem_rdata_i[1] [31:0]
mem_err_i[1] / mem_exokay_i[1]
mem_rvalid_i[1]
64-bit 结果
送回图③
mem_resp_i
mem_rvalid = resp_valid[0] & resp_valid[1]：两路都到齐才交付整拍结果。
读、写都必须返回完成响应；先到的一路保存在自己的响应 FIFO 中。