## Slide 1
Cheshire + CVA6 + Ara · AXI Crossbar
Ara 仿真配置：2 lanes / VLEN 2048 · 64-bit AXI · RT 关闭 · 7 × 5 全连接
AXI master / 发起端
每输入地址译码 → 每目标独立仲裁
AXI slave / 目标与下游
S0 · CVA6 core 0
cheshire_cva6_wrap
DEMUX S0
AR / AW 译码
S1 · Debug / SBA
调试总线发起端
DEMUX S1
AR / AW 译码
S2 · Ara 访存
filter → 64→64 位宽适配
DEMUX S2
AR / AW 译码
S3 · iDMA 数据
独立搬运主口
DEMUX S3
AR / AW 译码
S4 · Serial Link RX
远端请求入口
DEMUX S4
AR / AW 译码
S5 · VGA 取帧
帧缓冲读取
DEMUX S5
AR / AW 译码
S6 · USB DMA
OHCI 数据访问
DEMUX S6
AR / AW 译码
MUX M0
独立仲裁
MUX M1
独立仲裁
MUX M2
独立仲裁
MUX M3
独立仲裁
MUX M4
独立仲裁
M0 · Debug 目标接口
调试地址窗口 · 与 SBA 分开
M1 · AXI → Regbus → demux
ROM / CLINT / PLIC / SoC regs
UART / I²C / SPI / GPIO / LLC 等
M2 · LLC / SPM 共用目标
AMO/LRSC → cut / 地址重映射 → LLC
SPM 128 KiB · cached / uncached 别名
0x8000_0000 ≤ 外存 < 0x1_0000_0000
LLC 下游 → 平台 DDR；命中可留片内
M3 · iDMA 控制接口
0x0100_0000 起 · 与数据主口分开
M4 · Serial Link TX
0x1_0000_0000 ≤ addr < 0x2_0000_0000
灰线：所有可达路径；彩线：同时请求示例
不同目标可并行；竞争同一目标时由该目标仲裁。
S / M 为 Crossbar 端口视角

## Slide 2
DDR 多端口仲裁与 QoS
历史独立主口方案：S0 = SoC · S1 = ISP · S2 = NPU（与后续 GB 三口方案区分）
SoC 主存路径
CVA6 + Ara
现有发起端
Crossbar
地址路由
原子适配 + LLC
LLC 外存出口
SPM 访问可留在片内
ISP 数据主口
ISP AXI Master
写帧缓冲
绕过主 Crossbar / LLC
NPU 数据主口
NPU AXI Master
读写权重 / 特征图
绕过 LLC
DDR Controller 内部
S0
SoC 外存
S1
ISP 写入
S2
NPU 读 / 写
端口仲裁 / QoS
可配置优先级 · 轮询
页命中限制
Controller Core
内部命令队列 · FR-FCFS
遵守 DRAM 时序
PHY + SDRAM
共享外存带宽
AXI 请求 / 数据
虚线分区：尚未集成

## Slide 3
数据处理与反馈
工业风格 · 原生矢量对象
处理流水线
输入数据
Input
处理模块
Process
输出结果
Output
反馈路径 / Feedback
主数据流
反馈

## Slide 4
启动初始化的软硬件对应关系
源码快照：Bootrom=1 · PlatformRom=0 · 内部 LLC · 根 SDK 载荷入口
硬件：存储、总线与自主状态机
软件：由同一个 CVA6 执行
外围平台提供有效 clk_i / rst_ni
CVA6
取指并执行机器指令
LLC tag BIST
复位后自主读写测试
Boot ROM ① / ②
0x02000000
cheshire_bootrom.sv
S / C 预编译为 ROM 内容
LLC 配置寄存器
DONE：完成 · BIST_OUT：错误
CFG_SPM / COMMIT
装载设备与通路
SPI NOR / SD / EEPROM
UART / JTAG / Link
LLC 数据 / SPM
载荷代码、数据与栈
tag BIST 不测试数据阵列
ROM 中的设备驱动
搬运字节
① Boot ROM 汇编
cheshire_bootrom.S
整数环境、sp / gp；等待 LLC DONE
全 way 配为 SPM；建立早期栈
② Boot ROM C 代码
cheshire_bootrom.c
测频、boot_mode、装载驱动
把载荷装入内存 → 交接执行入口
③ 应用 / ZSL 启动代码
sw/lib/crt0.S → 该载荷自己的 main
sp / gp、mtvec、BSS、FP 初始化
main 返回：发布 scratch2，然后 ret
call ROM main
调用载荷入口
轮询 DONE
提交 SPM
镜像入口 _start
装载驱动访问设备；应用 BSS 由该载荷 CRT0 清零
硬件访问 / 状态
软件调用 / 配置
载荷字节 / 入口对应

## Slide 5
从复位到应用返回的程序执行流程
SPI NOR 自主启动：boot_mode=2 · PlatformRom=0 · 根 SDK CRT0
片上 Boot ROM 镜像
SPM 中的应用 / ZSL 镜像
完成后的状态与观察
复位释放 → ROM _start
cheshire_bootrom.S @ ROM
早期环境与 LLC 初始化
等待 BIST · 配置 SPM / 栈
PlatformRom=0：跳过平台钩子
cheshire_bootrom.c · main
boot_mode / RTC 测频
boot_spi_s25fs512s 初始化 SPI
gpt_boot_part_else_raw
镜像字节 → SPM 的 code_buf
boot_next_stage
jalr ra, 0(t0)
载荷 _start @ 镜像起点
由 sw/lib/crt0.S 提供
CRT0：应用运行环境
sp / gp、mtvec、BSS、FP
保存进入应用的 ra；call main
载荷自己的 main()
执行任务
不返回则继续按程序运行
应用 CRT0 · _exit
scratch2 = (返回值 << 1) | 1
恢复栈上 sp / gp / ra，然后 ret
return 不会自动停机
不自动复位 / 断电 / 换权限
CPU 仍由时钟驱动并继续取指
当前 ROM 的调用后返回点
boot_next_stage：jalr 后为 ret
未保存上一层 ra
可形成 ret 自循环（源码推导）
不是按设计进入 ROM _exit
仿真 / 调试器等外部观察者
读取 scratch2 完成标志
TB 可结束仿真；不等于 CPU 停机
call main
jalr：转入载荷入口
call
main 正常返回
ret
可能 ret 自循环
ROM 流程 / 观察
载荷执行
当前返回路径缺口

## Slide 6
Cheshire SoC 软硬件分层结构
裸机工程主线 · 功能库、设备控制、指令执行与片外器件分别表达
应用软件
裸机应用与测试
HelloWorld / 结果校验
向量算法
RVV / 矩阵计算
系统工具
介质烧写 / 下载执行
图像处理与推理
ISP / NPU 工作负载〔规划〕
基础软件 · 通用功能与设备控制
printf
格式化 → _putchar
GPT 解析
read 回调访问介质
存储器件 HAL
SPI Flash / SD / I²C EEPROM
UART debug HAL
READ / WRITE / EXEC
UART DIF
初始化 / FIFO 字节收发
SPI / I²C / GPIO DIF
控制器配置 / 传输段 / 状态与寄存器
CLINT / DMA 接口
计时 / 配置与提交
MMIO：reg8 / reg32 · mmio_region_read / write · 基址 + 偏移 + 位宽
软件可见的接口契约
指令执行
标量指令 / RVV
CSR 与特权状态
处理器配置与控制
内存与 MMIO
地址 / 属性 / 寄存器语义
异常与中断
事件入口 / 处理与返回
SoC 硬件 · 执行、存储与传输
CVA6
取指 / 执行 / 访存
Ara
RVV / 向量访存
iDMA
硬件数据搬运
NPU / ISP / 图像接入
自定义 IP 与接口〔规划〕
AXI 互连与适配 · 地址路由 · 主设备共享访问
原子适配 → LLC / SPM → 主存出口
Regbus → UART / SPI / I²C / GPIO / 中断 / 定时 / ROM
片外器件 · 经对应控制器连接
DDR 存储器
DDR Controller / PHY
Flash / SD / EEPROM
SPI / I²C 控制器
图像传感器〔规划〕
LVDS 输入
开发主机：构建支持
编译器 / 汇编器 / 链接器
Makefile / 链接脚本 / 库归档
生成 ELF 与代码数据布局
启动与运行支持
Boot ROM / 载荷加载
crt0：栈 / BSS / 异常入口
进入 main；异常处理与返回
可选操作系统
RTOS：任务 / 调度 / 同步
Linux：用户态 / 内核 / 驱动
按各自环境建立设备访问路径
硬件实现与适配
FPGA：现有 VCU118 工程
ASIC：宏 / 时钟 / PAD 适配
ASIC 实现与验证仍待完成
LLC / AXI RT 等专用库
libcheshire.a 跨多个职责归档
虚线：规划扩展
硬件访问
代表性调用 / 专用接口
规划中的图像输入

## Slide 7
DDR 互联候选结构 · 共享 Global Buffer
S0 = SoC / LLC · S1 = 统一 NPU / GB 搬运 · S2 = 图像帧写入
CVA6–Ara 系统路径
CVA6
标量访存
Ara
单一 AXI 访存出口
失效过滤
现有
地址分流
新增
位宽适配
普通地址
独立 GB / NPU 子系统
NPU 计算
独立于搬运器
GB 访问适配
仲裁 / bank 冲突
Global Buffer
独立分 bank SRAM
工作区 / 双缓冲
NPU / GB 搬运
DDR ↔ GB
图像接收 / ISP / 帧写入
LVDS
解串 / 帧行
CDC/FIFO
像素缓冲
ISP
处理/行缓冲
帧选择
RAW / ISP
帧 DMA
地址/stride
RAW 旁路
ISP 中间数据
主 AXI Crossbar
系统 64 bit
原子适配
AMO / LRSC
LLC / SPM
保留 · 不等于 GB
DDR Controller · 多 AXI slave
S0
SoC / LLC
S1
NPU / GB
S2
帧写入
端口仲裁 / QoS
共享 DDR 带宽
读写 / Bank / Row / 命令调度
PHY / DDR
外存器件
GB 容量、bank、位宽及频率待定
并行能力取决于 SRAM 带宽与分区
AXI / 外存通路
GB 本地读写
像素流

## Slide 8
LLC 多路组相联 Cache 与按 way 切换 SPM
DefaultCfg：8 way × 256 行/way × 8 个 64-bit 块/行 = 128 KiB；每 way 16 KiB
① 全 Cache · 8 路组相联 · CFG_SPM = 0x00
② 同一数据阵列按整 way 分配
Tag [47:14]
34 bit
Set [13:6]
256 组
Block [5:3]
8 个数据块
Byte [2:0]
块内 8 字节
选中一组；Tag 与各 way 的元数据并行比较
Way 0
Way 1
Way 2
Way 3
Way 4
Way 5
Way 6
Way 7
组 0
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
组 1
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
组 42
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
组 255
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
C = Cache · S = SPM
示例命中：组 42 / Way 6，由 Tag + Valid 选 way
未命中：替换 / 回填；Dirty 决定是否回写 DDR
0x00：128 KiB Cache
W0
C
W1
C
W2
C
W3
C
W4
C
W5
C
W6
C
W7
C
0x0F：64 KiB SPM + 64 KiB Cache
W0
S
W1
S
W2
S
W3
S
W4
C
W5
C
W6
C
W7
C
0xFF：128 KiB SPM；DDR 访问旁路
W0
S
W1
S
W2
S
W3
S
W4
S
W5
S
W6
S
W7
S
SPM 固定映射：base + way × 0x4000
Way 2：0x10008000–0x1000BFFF
0x10008AAB → Way 2 / 组 42 / 块 5 / 字节 3
直接寻址；非 SPM way 的对应地址槽访问报错
③ 用途转换：软件目标位图 → 硬件协调提交与刷新
停止相关访问
迁移代码 / 栈 / 保留数据
协调缓冲与在途事务
写 CFG_SPM
1 → SPM
0 → Cache
写 COMMIT = 1
发起配置提交
LLC 配置 FSM
协调已有请求
必要 flush / Dirty 回写
按寄存器契约确认完成
恢复对新用途的访问
SPM 复用原阵列；用途转换不自动复制数据。CPU L1 属性仍需单独处理。

## Slide 9
Cheshire + CVA6 + Ara | SoC 扩展架构
工业框图版 · 2026-10-12
SoC
CVA6–Ara 计算平台
CVA6 core 0
L1 I / D cache
MMU · AXI 适配
Ara 向量处理器
VLSU / AXI：32 × lanes bit
指令 / MMU
失效过滤
现有 filter
地址分流
GB 候选
位宽适配
→ 64 bit
NPU / 独立 Global Buffer 子系统
NPU 计算引擎
GB 数据读写
C6
GB 访问适配
局部仲裁 / 路由
bank 冲突处理
Global Buffer
独立 SRAM · 分 bank
ISP / NPU–Ara 工作区
C9
NPU / GB 搬运引擎
DDR ↔ GB · 统一 AXI 主口
C7
Ara 宽侧 GB 分支
图像采集与 ISP
LVDS 接收
解串 / 帧行
C4
CDC / FIFO
像素流缓冲
ISP
行缓冲 / 处理
C5
帧边界选择
RAW / ISP
帧写入 DMA
地址 / stride
C8
RAW 旁路
RAW / ISP 二选一 · 帧打包
ISP 中间数据 ↔ GB
Debug / SBA
JTAG 总线访问
iDMA 数据主口
内存 ↔ 内存
Serial Link RX
远端请求入口
VGA
帧缓冲读取
USB DMA
OHCI 主口
AXI 外部 master
可选扩展入口
CPU AXI
Ara 普通地址
AXI Crossbar
7 × 5 基础端口 + 扩展 | 64 bit 数据 / 48 bit 地址 | 地址译码 / 各目标仲裁
输入侧 AXI RT：按配置可选
未映射请求：DECERR
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S_EXT
AXI master / 请求发起端
M0
Debug 目标
调试模块地址窗口
M1
AXI → Regbus
原子适配 / 桥接 · 32 bit
M2
主存 / SPM 共用目标
M3
iDMA 配置
原子适配 → AXI→Reg
wrapper 内部寄存器
M4
Serial Link TX
远端数据目标窗口
M_EXT
AXI 外部 slave
可选扩展 / CPU 直访 GB 待定
原子适配
AMO / LRSC
LLC / SPM
同一 SRAM 阵列
Regbus decode / demux · 32 bit
Boot ROM
启动代码
CLINT
软件 / 定时中断
SoC 寄存器
平台信息 / scratch
PLIC
外部中断控制
LLC 配置
SPM way / cache
UART
串口控制
I2C
两线串行控制
SPI host
Flash / SD
GPIO
通用 IO
Serial Link 配置
链路控制
VGA 配置
时序 / 帧地址
USB 配置
OHCI 寄存器
Bus-error · VGA
错误记录
Bus-error · iDMA
错误记录
Bus-error · CPU
每核错误记录
IRQ router
可选中断路由
AXI RT 配置
可选流量调节
CLIC
可选每核中断控制
reg_err_slv
未匹配地址
RegExt 扩展
新增 IP 配置出口
DDR Controller · 3 个 AXI slave
C2
S0
SoC / LLC
S1
NPU / GB 搬运
S2
图像帧写入
端口仲裁 / QoS
共享 DDR 带宽
读写调度
Bank / Row
命令调度
控制器 → PHY
共享同一 DDR 地址空间
DDR PHY
训练 / 校准
C3
DDR
片外器件
S1
S2
S0 · LLC 外存出口
PLL / 时钟与复位分发
C1
RefClk / POR → clk_i / rst_ni
C1
PLL / 时钟复位
配置 / 锁定 / 切换
C2
DDR Controller
初始化 / QoS / 状态
C3
DDR PHY
training / 校准
C4
LVDS
通道 / 对齐 / 帧行
C5
ISP
尺寸 / 模式 / 参数
C6
NPU 计算
命令 / GB 数据位置
C7
NPU / GB 搬运
地址 / 长度 / stride
C8
帧写入 DMA
缓冲区 / 格式 / 帧状态
C9
GB 管理
能力 / bank / 错误
AXI 请求 / 数据
GB 读写
像素流
配置 / 控制
虚线：可选或新增候选
C1–C9：同一 IP 配置端
AXI 返回通道合并示意