## Slide 1
Cheshire SoC 软硬件分层结构
裸机工程主线 · 功能库、设备控制、指令执行与片外器件分别表达
应用软件
裸机应用与测试
HelloWorld / 结果校验
向量算法
RVV / 矩阵计算
系统工具
介质烧写 / 下载执行
图像处理与推理
ISP / NPU 工作负载〔规划〕
基础软件 · 通用功能与设备控制
printf
格式化 → _putchar
GPT 解析
read 回调访问介质
存储器件 HAL
SPI Flash / SD / I²C EEPROM
UART debug HAL
READ / WRITE / EXEC
UART DIF
初始化 / FIFO 字节收发
SPI / I²C / GPIO DIF
控制器配置 / 传输段 / 状态与寄存器
CLINT / DMA 接口
计时 / 配置与提交
MMIO：reg8 / reg32 · mmio_region_read / write · 基址 + 偏移 + 位宽
软件可见的接口契约
指令执行
标量指令 / RVV
CSR 与特权状态
处理器配置与控制
内存与 MMIO
地址 / 属性 / 寄存器语义
异常与中断
事件入口 / 处理与返回
SoC 硬件 · 执行、存储与传输
CVA6
取指 / 执行 / 访存
Ara
RVV / 向量访存
iDMA
硬件数据搬运
NPU / ISP / 图像接入
自定义 IP 与接口〔规划〕
AXI 互连与适配 · 地址路由 · 主设备共享访问
原子适配 → LLC / SPM → 主存出口
Regbus → UART / SPI / I²C / GPIO / 中断 / 定时 / ROM
片外器件 · 经对应控制器连接
DDR 存储器
DDR Controller / PHY
Flash / SD / EEPROM
SPI / I²C 控制器
图像传感器〔规划〕
LVDS 输入
开发主机：构建支持
编译器 / 汇编器 / 链接器
Makefile / 链接脚本 / 库归档
生成 ELF 与代码数据布局
启动与运行支持
Boot ROM / 载荷加载
crt0：栈 / BSS / 异常入口
进入 main；异常处理与返回
可选操作系统
RTOS：任务 / 调度 / 同步
Linux：用户态 / 内核 / 驱动
按各自环境建立设备访问路径
硬件实现与适配
FPGA：现有 VCU118 工程
ASIC：宏 / 时钟 / PAD 适配
ASIC 实现与验证仍待完成
LLC / AXI RT 等专用库
libcheshire.a 跨多个职责归档
虚线：规划扩展
硬件访问
代表性调用 / 专用接口
规划中的图像输入