## Slide 1
Cheshire + CVA6 + Ara · AXI Crossbar
Ara 仿真配置：2 lanes / VLEN 2048 · 64-bit AXI · RT 关闭 · 7 × 5 全连接
AXI master / 发起端
每输入地址译码 → 每目标独立仲裁
AXI slave / 目标与下游
S0 · CVA6 core 0
cheshire_cva6_wrap
DEMUX S0
AR / AW 译码
S1 · Debug / SBA
调试总线发起端
DEMUX S1
AR / AW 译码
S2 · Ara 访存
filter → 64→64 位宽适配
DEMUX S2
AR / AW 译码
S3 · iDMA 数据
独立搬运主口
DEMUX S3
AR / AW 译码
S4 · Serial Link RX
远端请求入口
DEMUX S4
AR / AW 译码
S5 · VGA 取帧
帧缓冲读取
DEMUX S5
AR / AW 译码
S6 · USB DMA
OHCI 数据访问
DEMUX S6
AR / AW 译码
MUX M0
独立仲裁
MUX M1
独立仲裁
MUX M2
独立仲裁
MUX M3
独立仲裁
MUX M4
独立仲裁
M0 · Debug 目标接口
调试地址窗口 · 与 SBA 分开
M1 · AXI → Regbus → demux
ROM / CLINT / PLIC / SoC regs
UART / I²C / SPI / GPIO / LLC 等
M2 · LLC / SPM 共用目标
AMO/LRSC → cut / 地址重映射 → LLC
SPM 128 KiB · cached / uncached 别名
0x8000_0000 ≤ 外存 < 0x1_0000_0000
LLC 下游 → 平台 DDR；命中可留片内
M3 · iDMA 控制接口
0x0100_0000 起 · 与数据主口分开
M4 · Serial Link TX
0x1_0000_0000 ≤ addr < 0x2_0000_0000
灰线：所有可达路径；彩线：同时请求示例
不同目标可并行；竞争同一目标时由该目标仲裁。
S / M 为 Crossbar 端口视角