## Slide 1
启动初始化的软硬件对应关系
源码快照：Bootrom=1 · PlatformRom=0 · 内部 LLC · 根 SDK 载荷入口
硬件：存储、总线与自主状态机
软件：由同一个 CVA6 执行
外围平台提供有效 clk_i / rst_ni
CVA6
取指并执行机器指令
LLC tag BIST
复位后自主读写测试
Boot ROM ① / ②
0x02000000
cheshire_bootrom.sv
S / C 预编译为 ROM 内容
LLC 配置寄存器
DONE：完成 · BIST_OUT：错误
CFG_SPM / COMMIT
装载设备与通路
SPI NOR / SD / EEPROM
UART / JTAG / Link
LLC 数据 / SPM
载荷代码、数据与栈
tag BIST 不测试数据阵列
ROM 中的设备驱动
搬运字节
① Boot ROM 汇编
cheshire_bootrom.S
整数环境、sp / gp；等待 LLC DONE
全 way 配为 SPM；建立早期栈
② Boot ROM C 代码
cheshire_bootrom.c
测频、boot_mode、装载驱动
把载荷装入内存 → 交接执行入口
③ 应用 / ZSL 启动代码
sw/lib/crt0.S → 该载荷自己的 main
sp / gp、mtvec、BSS、FP 初始化
main 返回：发布 scratch2，然后 ret
call ROM main
调用载荷入口
轮询 DONE
提交 SPM
镜像入口 _start
装载驱动访问设备；应用 BSS 由该载荷 CRT0 清零
硬件访问 / 状态
软件调用 / 配置
载荷字节 / 入口对应