## Slide 1
LLC 多路组相联 Cache 与按 way 切换 SPM
DefaultCfg：8 way × 256 行/way × 8 个 64-bit 块/行 = 128 KiB；每 way 16 KiB
① 全 Cache · 8 路组相联 · CFG_SPM = 0x00
② 同一数据阵列按整 way 分配
Tag [47:14]
34 bit
Set [13:6]
256 组
Block [5:3]
8 个数据块
Byte [2:0]
块内 8 字节
选中一组；Tag 与各 way 的元数据并行比较
Way 0
Way 1
Way 2
Way 3
Way 4
Way 5
Way 6
Way 7
组 0
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
组 1
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
组 42
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
组 255
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
C = Cache · S = SPM
示例命中：组 42 / Way 6，由 Tag + Valid 选 way
未命中：替换 / 回填；Dirty 决定是否回写 DDR
0x00：128 KiB Cache
W0
C
W1
C
W2
C
W3
C
W4
C
W5
C
W6
C
W7
C
0x0F：64 KiB SPM + 64 KiB Cache
W0
S
W1
S
W2
S
W3
S
W4
C
W5
C
W6
C
W7
C
0xFF：128 KiB SPM；DDR 访问旁路
W0
S
W1
S
W2
S
W3
S
W4
S
W5
S
W6
S
W7
S
SPM 固定映射：base + way × 0x4000
Way 2：0x10008000–0x1000BFFF
0x10008AAB → Way 2 / 组 42 / 块 5 / 字节 3
直接寻址；非 SPM way 的对应地址槽访问报错
③ 用途转换：软件目标位图 → 硬件协调提交与刷新
停止相关访问
迁移代码 / 栈 / 保留数据
协调缓冲与在途事务
写 CFG_SPM
1 → SPM
0 → Cache
写 COMMIT = 1
发起配置提交
LLC 配置 FSM
协调已有请求
必要 flush / Dirty 回写
按寄存器契约确认完成
恢复对新用途的访问
SPM 复用原阵列；用途转换不自动复制数据。CPU L1 属性仍需单独处理。