## Slide 1
从复位到应用返回的程序执行流程
SPI NOR 自主启动：boot_mode=2 · PlatformRom=0 · 根 SDK CRT0
片上 Boot ROM 镜像
SPM 中的应用 / ZSL 镜像
完成后的状态与观察
复位释放 → ROM _start
cheshire_bootrom.S @ ROM
早期环境与 LLC 初始化
等待 BIST · 配置 SPM / 栈
PlatformRom=0：跳过平台钩子
cheshire_bootrom.c · main
boot_mode / RTC 测频
boot_spi_s25fs512s 初始化 SPI
gpt_boot_part_else_raw
镜像字节 → SPM 的 code_buf
boot_next_stage
jalr ra, 0(t0)
载荷 _start @ 镜像起点
由 sw/lib/crt0.S 提供
CRT0：应用运行环境
sp / gp、mtvec、BSS、FP
保存进入应用的 ra；call main
载荷自己的 main()
执行任务
不返回则继续按程序运行
应用 CRT0 · _exit
scratch2 = (返回值 << 1) | 1
恢复栈上 sp / gp / ra，然后 ret
return 不会自动停机
不自动复位 / 断电 / 换权限
CPU 仍由时钟驱动并继续取指
当前 ROM 的调用后返回点
boot_next_stage：jalr 后为 ret
未保存上一层 ra
可形成 ret 自循环（源码推导）
不是按设计进入 ROM _exit
仿真 / 调试器等外部观察者
读取 scratch2 完成标志
TB 可结束仿真；不等于 CPU 停机
call main
jalr：转入载荷入口
call
main 正常返回
ret
可能 ret 自循环
ROM 流程 / 观察
载荷执行
当前返回路径缺口