## Slide 1
① Regbus 全路径：现有互连 + 自有 IP 接入边界
蓝色双向线 = 请求向右 / 响应返回；棕色虚线 = 地址与选择；虚线边框 = 拟新增。
Cheshire 内部互连与寄存器目标：clk_i / rst_ni
CPU 等
AXI 发起端
主 AXI
Crossbar
第一级选路
现有 AXI → Regbus 通路
i_reg_atomics
→ i_reg_atomics_cut
→ i_axi_to_reg_v2
64-bit AXI → 32-bit Reg
AxiOut.reg_demux
i_reg_demux
请求分发
响应选择
Regbus
地址解码 RegMap
addr
reg_select
片内寄存器目标
SoC / UART / GPIO / …
i_reg_err_slv
未命中：ready=1, error=1
外部 Regbus 端口 [k]
reg_ext_slv_req_o[k]
reg_ext_slv_rsp_i[k]
需要配置：RegExtNumSlv / RegExtNumRules
RegExtRegionStart / End / Idx
gen_axi_out + gen_reg_out 自动生成两级地址规则
默认外部端口数为 0；打开端口后，还要在外层顶层接线。
自有 IP 寄存器接口
NPU / ISP / DMA / …
内部职责见图②
同域直连；异域增加 reg_cdc
IP 收到：addr[47:0] / write / wdata[31:0] / wstrb[3:0] / valid
IP 返回：rdata[31:0] / error / ready
配置走 Regbus；图像、权重、帧数据等批量搬运走独立的数据接口。

## Slide 2
② 自有 IP：需要实现的寄存器接口（建议结构，尚未接入）
本图采用同 clk_i 域示例；配置访问完成与 IP 运算完成是两个事件。
IP 寄存器封装：可手写，或使用现有 reggen 生成
reg_ext_slv_req_o[k]
addr / write / wdata
wstrb / valid
地址译码与访问控制
offset = addr - BASE
fire = valid & ready
wr_en = fire & write
按译码 / wstrb 写入
配置 / 命令寄存器
参数、地址低位 / 高位
写 START 时提交命令
写使能 / 写数据
IP 工作逻辑
接受命令
计算 / 搬运 / 接收
维护 busy / done / error
数据口另接 AXI / 流接口
配置 / 启动
状态 / 中断状态
busy / done / error
建议写 1 清除事件位
状态
读数据选择与访问响应
rdata = 选中寄存器值
ready = 本次访问可完成
error = 地址 / 权限等错误
offset / 访问属性
配置回读
状态回读
合法 W1C 写生成清除使能
reg_ext_slv_rsp_i[k]
rdata / error / ready
短寄存器访问及时应答；长任务用 busy / done 或中断报告，不让 ready 一直等到任务完成。
中断另接 SoC 中断输入；跨时钟时，事务或配置/状态传递必须有明确的 CDC 与复位方案。