## Slide 1
Regbus 解码与分发：比较器、请求门控与响应 MUX
i_reg_demux_decode + i_reg_demux · 组合逻辑展开；端口数 N = RegOut.num_out，规则数 R = RegOut.num_rules
A 地址范围比较与优先选择
addr[AW-1:0]
规则 0：范围比较
addr ≥ start 且 (addr < end 或 end = 0)
规则 j：范围比较
addr ≥ start 且 (addr < end 或 end = 0)
规则 R-1：范围比较
addr ≥ start 且 (addr < end 或 end = 0)
优先选择
最高规则
数组下标优先
SEL
命中：idx = map[最高命中规则].idx
无命中：idx = RegOut.err
start / end / idx 来自静态 RegMap；本实例 Napot = 0
B 请求分发：对每个目标 p 重复
SEL
相等比较器
sel_p = (reg_select == p)
sel_p
in_req.valid
&
out_req[p].valid
addr / write / wdata / wstrb
2:1
'0
1
0
sel_p
out_req[p].payload
等价 RTL：out_req[p] = sel_p ? in_req : '0
C 响应返回：一个 N:1 MUX，全部字段一起选择
目标 p 的响应
reg_out_rsp[p] = {rdata, error, ready}
其他目标响应
其余 reg_out_rsp[k]
RegOut.err：常量错误目标
ready=1 · error=1 · rdata=32'hBADCAB1E
N:1
响应选择器
SEL
reg_in_rsp → axi_to_reg_v2
rdata[31:0] / error / ready
ready 同时决定本次 Reg 访问能否完成
34 bit
默认错误路径也返回响应，不是丢弃请求
组合关系：输出只由当前请求、地址规则和目标响应决定
addr_decode / reg_demux 内无 FIFO、无状态机、无时钟寄存器
时序边界位于上下游模块
reg_demux 的 clk_i / rst_ni 端口在当前实现中未被内部逻辑使用
蓝：请求字段 紫：选择控制 绿：响应字段 SEL：同一个 reg_select 网络；图中 p/k 为端口索引，j 为规则索引。