## Slide 1
AXI → Regbus：桥内部的数据通路与时序边界
i_axi_to_reg_v2 · 默认参数展开：AXI 64 bit / Reg 32 bit / 地址 48 bit / NumBanks = 2
A i_axi_to_detailed_mem：AXI 请求、状态与内部子通路
AR 读请求处理
rd_meta_q / r_cnt_q
握手推进地址与剩余拍数
AW + W 写请求处理
wr_meta_q / w_cnt_q
新写需 AWVALID & WVALID
2:1
i_ax_mux
读写选择 + 背压锁定
meta_sel_q / sel_lock_q
i_fork
仅三路握手控制
i_stream_to_mem
在途计数 / 响应缓冲
BufDepth = 1
meta + W.data / W.strb
i_mem_to_banks
按 8 B 对齐；两个 32-bit 子通路
每路请求 FIFO = 1；响应 FIFO = 1
addr[i] = align8(addr) + 4×i
64 bit
i_meta_buf
深度 2 · ID / size / last / …
i_sel_buf
深度 2 · {sel_b, sel_r}
F0
F1
F0
F1
F0/F1：握手；FIFO 数据来自 meta
META
RB
P0/1
T0/1
P：请求 / gnt；T：返回 / rvalid
B gen_tcdm_to_reg[i] × 2：32-bit 子请求 → 一个公共 Regbus
P0
i_mem_req_spill
CutMemReqs = 1（默认）
i_periph_to_reg
请求直通；响应寄存器见 C
32 bit
零写过滤 · reg_demux(2)
Z = write & (wstrb == 0)
Z=0：正常请求
Z=1：本地成功响应
ready=1 / error=0 / rdata=0
R0
reg_rsp[i]
i_mem_rsp_spill：旁路
CutMemRsps = 0
T0
P1
i_mem_req_spill
CutMemReqs = 1（默认）
i_periph_to_reg
请求直通；响应寄存器见 C
32 bit
零写过滤 · reg_demux(2)
Z = write & (wstrb == 0)
Z=0：正常请求
Z=1：本地成功响应
ready=1 / error=0 / rdata=0
R1
reg_rsp[i]
i_mem_rsp_spill：旁路
CutMemRsps = 0
T1
2:1
i_reg_mux
公共 Regbus
reg_req_o
reg_rsp_i
req
R0/1
rdata / error 广播；ready 仅回选中路
stream_arbiter：轮询 / 等待时保持选择
内部两路仲裁，不是 SoC 外设地址解码
C periph_to_reg：请求直通，返回数据与有效位打一拍
req_i
reg_rsp.ready
&
gnt_o
D → r_valid_q → Q
clk_i / rst_ni
r_valid_o（下一拍）
reg_rsp.{rdata,error}
r_rdata_q / r_opc_q
每拍采样；无 gnt 数据使能
r_rdata_o / r_opc_o
请求字段直通；write = ~wen_i；valid = req_i；低有效异步复位清零响应寄存器
D AXI 响应重建（位于 A 内部）
T0/1
META
RB
收集两路响应 + 配对元数据
bank 响应 FIFO → stream_to_mem → i_join
i_fork_dynamic → AXI R / B
R：数据 / ID / LAST；B：写错误累积
由 RREADY / BREADY 施加反压
蓝：请求／数据 绿：响应 紫：握手／选择 P、T、R、META、RB、F：同名连接点；正向箭头旁的反压未逐线展开
范围：原子适配与外部 AXI 切片之后；时序单元使用 clk_i / rst_ni。子通路 bank 是宽度拆分，不是 SRAM bank。

## Slide 2
Regbus 解码与分发：比较器、请求门控与响应 MUX
i_reg_demux_decode + i_reg_demux · 组合逻辑展开；端口数 N = RegOut.num_out，规则数 R = RegOut.num_rules
A 地址范围比较与优先选择
addr[AW-1:0]
规则 0：范围比较
addr ≥ start 且 (addr < end 或 end = 0)
规则 j：范围比较
addr ≥ start 且 (addr < end 或 end = 0)
规则 R-1：范围比较
addr ≥ start 且 (addr < end 或 end = 0)
优先选择
最高规则
数组下标优先
SEL
命中：idx = map[最高命中规则].idx
无命中：idx = RegOut.err
start / end / idx 来自静态 RegMap；本实例 Napot = 0
B 请求分发：对每个目标 p 重复
SEL
相等比较器
sel_p = (reg_select == p)
sel_p
in_req.valid
&
out_req[p].valid
addr / write / wdata / wstrb
2:1
'0
1
0
sel_p
out_req[p].payload
等价 RTL：out_req[p] = sel_p ? in_req : '0
C 响应返回：一个 N:1 MUX，全部字段一起选择
目标 p 的响应
reg_out_rsp[p] = {rdata, error, ready}
其他目标响应
其余 reg_out_rsp[k]
RegOut.err：常量错误目标
ready=1 · error=1 · rdata=32'hBADCAB1E
N:1
响应选择器
SEL
reg_in_rsp → axi_to_reg_v2
rdata[31:0] / error / ready
ready 同时决定本次 Reg 访问能否完成
34 bit
默认错误路径也返回响应，不是丢弃请求
组合关系：输出只由当前请求、地址规则和目标响应决定
addr_decode / reg_demux 内无 FIFO、无状态机、无时钟寄存器
时序边界位于上下游模块
reg_demux 的 clk_i / rst_ni 端口在当前实现中未被内部逻辑使用
蓝：请求字段 紫：选择控制 绿：响应字段 SEL：同一个 reg_select 网络；图中 p/k 为端口索引，j 为规则索引。