## Slide 1
Cheshire 公共 Regbus 结构
AXI 配置分支 → 协议转换 → 地址解码与寄存器访问分发
系统时钟域 clk_i · 桥与内部寄存器同域；解码／分发为组合逻辑；此路径无分频、无 CDC
主 AXI Crossbar
i_axi_xbar
AxiOut.reg_demux
原子适配
axi_riscv_atomics_structs
i_reg_atomics
AXI 寄存器切片
i_reg_atomics_cut
RegAmoPostCut 可旁路
AXI → Regbus
i_axi_to_reg_v2
AxiDataWidth → 32 bit
Reg
reg_in_req.addr
地址解码 i_reg_demux_decode
addr_decode · 未匹配 → RegOut.err
静态地址规则 RegMap
gen_reg_out(Cfg) → gen_reg_map()
选择控制：reg_select
桥内 CutMemReqs = Cfg.RegAdaptMemCut
地址宽度 = Cfg.AddrWidth（默认 48 bit）
i_reg_demux · 单入口／多目标
请求仅送选中端口；响应从同一端口返回 · 无事务 ID、无 burst、无独立读写通道
Boot ROM
bootrom
CLINT
clint
PLIC
plic
CLIC
clic[i] · 每核一组
IRQ Router
irq_router
AXI RT 配置
axirt
SoC 寄存器
regs
LLC 配置
llc
Bus-error 记录
bus_err[j] · 2+核数
UART
uart
I2C
i2c
SPI Host
spi_host
GPIO
gpio
Serial Link 配置
slink
VGA 配置
vga
USB 配置
usb
错误响应
err · reg_err_slv
外部 RegExt
ext_base + k
端口下标为 RegOut.<名称>；每个端口独立连接 reg_out_req[p] / reg_out_rsp[p]
同域接口；外部异步 IP 需适配
Regbus 接口
请求：addr / write / wdata[31:0] / wstrb[3:0] / valid
响应：rdata[31:0] / error / ready
上升沿 valid && ready：当前寄存器访问完成
两级地址路由
一级 AXI：原窗口 [0x0200_0000, 0x0c00_0000)
RegExtRegion* 也由 AXI 表送入同一 Regbus 分支
二级 Reg：按 RegMap 选目标；空洞转向错误响应
AXI 请求／响应
Regbus 请求／响应
地址／选择控制
虚线：按 Cfg 条件生成的目标／扩展口
目标类别按 RTL 展开；不代表某一 FPGA 配置全部启用。iDMA 使用独立 AXI 配置目标，不在此公共分支。