## Slide 1
① Regbus 全路径：现有互连 + 自有 IP 接入边界
蓝色双向线 = 请求向右 / 响应返回；棕色虚线 = 地址与选择；虚线边框 = 拟新增。
Cheshire 内部互连与寄存器目标：clk_i / rst_ni
CPU 等
AXI 发起端
主 AXI
Crossbar
第一级选路
现有 AXI → Regbus 通路
i_reg_atomics
→ i_reg_atomics_cut
→ i_axi_to_reg_v2
64-bit AXI → 32-bit Reg
AxiOut.reg_demux
i_reg_demux
请求分发
响应选择
Regbus
地址解码 RegMap
addr
reg_select
片内寄存器目标
SoC / UART / GPIO / …
i_reg_err_slv
未命中：ready=1, error=1
外部 Regbus 端口 [k]
reg_ext_slv_req_o[k]
reg_ext_slv_rsp_i[k]
默认端口数为 0
需要配置：RegExtNumSlv / RegExtNumRules
RegExtRegionStart / End / Idx
gen_axi_out + gen_reg_out 自动生成两级地址规则
默认外部端口数为 0；打开端口后，还要在外层顶层接线。
自有 IP 寄存器接口
NPU / ISP / DMA / …
内部职责见图②
同域直连；异域增加 reg_cdc
IP 收到：addr[47:0] / write / wdata[31:0] / wstrb[3:0] / valid
IP 返回：rdata[31:0] / error / ready
配置走 Regbus；图像、权重、帧数据等批量搬运走独立的数据接口。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 2
② 自有 IP：需要实现的寄存器接口（建议结构，尚未接入）
本图采用同 clk_i 域示例；配置访问完成与 IP 运算完成是两个事件。
IP 寄存器封装：可手写，或使用现有 reggen 生成
reg_ext_slv_req_o[k]
addr / write / wdata
wstrb / valid
地址译码与访问控制
offset = addr - BASE
fire = valid & ready
wr_en = fire & write
按译码 / wstrb 写入
配置 / 命令寄存器
参数、地址低位 / 高位
写 START 时提交命令
写使能 / 写数据
IP 工作逻辑
接受命令
计算 / 搬运 / 接收
维护 busy / done / error
数据口另接 AXI / 流接口
配置 / 启动
状态 / 中断状态
busy / done / error
建议写 1 清除事件位
状态
读数据选择与访问响应
rdata = 选中寄存器值
ready = 本次访问可完成
error = 地址 / 权限等错误
offset / 访问属性
配置回读
状态回读
合法 W1C 写从访问译码生成清除使能
reg_ext_slv_rsp_i[k]
rdata / error / ready
短寄存器访问及时应答；长任务用 busy / done 或中断报告，不让 ready 一直等到任务完成。
中断另接 SoC 中断输入；跨时钟时，事务或配置/状态传递必须有明确的 CDC 与复位方案。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 3
01 UART：寄存器访问与独立收发通路
apb_uart 内部展开：CLK = clk_i；收发节拍由波特率计数器产生
1 reg_uart_wrap
reg_to_apb
Regbus 32 → APB 32
Regbus 请求 / 响应
2 APB 地址译码
PADDR = addr[4:2]
DLAB / THR / RBR
IER / IIR / LSR …
3 baudgen + 节拍逻辑
DLL / DLM → baud ticks
4 TX FIFO
slib_fifo：字节队列
5 TX 保持 / 发送逻辑
iTSR + uart_transmitter
起始 / 数据 / 校验 / 停止
TX → 引脚
7 RX FIFO
字节 + 接收错误位
6 uart_receiver
采样 / 组字节 / 校验
RX ← 引脚
RBR 读出队头
8 uart_interrupt
状态 / IER → INT
RX / 线路事件；TX 另有输入
IRQ → SoC 中断源
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 4
02 I²C：命令 FIFO 驱动总线时序，接收 FIFO 返回字节
i2c_core：Host 与 Target 使用不同队列；当前整合使用 clk_i
1 i2c_reg_top
CONTROL / TIMING
FDATA / RDATA
INTR_STATE / ENABLE
Regbus 32
2 Host FMT FIFO
8-bit 字节 + 5-bit 标志
START / STOP / READ …
4 Host RX FIFO
接收字节 → RDATA
3 i2c_fsm
SCL / SDA 时序状态机
Host / Target 控制
ACK / NAK / stretching
按 TIMING 寄存器计数
5 SCL / SDA 接口
采样输入
输出值 + 输出使能
外层 PAD / 上拉另接
6 Target TX FIFO
软件送字节 → 总线
7 Target ACQ FIFO
接收字节 + 事务标志
CONTROL / TIMING → FSM
8 事件整合 / prim_intr_hw
FSM / FIFO 状态锁存
15 路 IRQ → SoC
FIFO reset 由 reg_top 直接作用队列；N08 汇总 FSM/FIFO 事件。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 5
03 SPI Host：命令队列控制移位，数据窗口连接收发 FIFO
spi_host_core：一个命令可以包含多个串行数据拍
1 spi_host_reg_top
CONTROL / CONFIGOPTS
CSID / COMMAND
STATUS / INTR_*
Regbus 32
2 command_queue
方向 / 长度 / 速度
片选与时序配置
3 spi_host_fsm
SCK / CS / sample / shift
CPOL / CPHA / 分频
4 spi_host_window
TX 写窗口 / RX 读窗口
32-bit + byte enables
FIFO 满空由软件检查
5 data_fifos：TX
32-bit 数据队列
9 data_fifos：RX
32-bit 接收字队列
6 byte_select
32-bit → 有效发送字节
8 byte_merge
接收字节 → 32-bit
7 shift_register
串 / 并转换
标准 / 双线 / 四线
SD[3:0] 输入 / 输出
移位 / 采样及 ready 反馈
IRQ：ERROR / SPI_EVENT；片选数量、FIFO 深度和字节顺序以当前参数为准。
SCK / CS / SD OE → 引脚
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 6
04 GPIO：输入滤波、边沿检测与独立的输出值 / 输出使能
GPIO 输入 32 路
gpio_i[31:0]
1 prim_filter_ctr × 32
可选输入同步
可选计数滤波
DATA_IN → 软件
2 data_in_q + 比较
上升沿 / 下降沿
高电平 / 低电平
3 prim_intr_hw
事件状态 + enable/test
32 路 intr_gpio_o
4 gpio_reg_top
DIRECT_OUT / DIRECT_OE
MASKED_OUT / MASKED_OE
INTR_CTRL / STATE
INPUT_FILTER / DATA_IN
Regbus 请求 / 响应
5 cio_gpio_q[31:0]
6 cio_gpio_en_q[31:0]
输出值 → PAD
输出使能 → PAD
中断使能 / 清除 / 测试
MASKED 写：掩码选中哪些位，只更新这些位；输入、输出值和输出使能是三条不同路径。
intr_gpio_o → SoC
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 7
05 PLIC：源侧 pending / active 与目标侧优先级选择
外设 IRQ 电平
IRQ Router 或旁路
PLIC 目标分支
1 prim_flop_2sync
同步输入
本集成按电平触发
2 rv_plic_gateway
每源 pending：ip
每源 active：ia
claim 清 pending
complete 允许再触发
3 rv_plic_target × 目标
pending & enable
priority > threshold
选择获胜源 / 产生 IRQ
xeip → hart
M / S 外部中断
4 rv_plic_reg_top
源 priority；每目标 enable / threshold
读 claim → 源 ID；写 complete ← 已处理 ID
源 ID = 0 保留；设备自身状态需驱动清除
Regbus 请求 / 响应
claim / complete
获胜源 ID
priority / enable / threshold
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 8
06A CLINT：RTC 边沿变为计数使能；比较器产生定时中断
clint：寄存器、计数器和比较器均在 clk_i / rst_ni 域
rtc_i
1 clint_sync_wedge
同步 + 上升沿检测
increase_timer：一拍使能
2 MTIME[63:0] 字段
reg_top 存储；可由软件写
RTC 沿使能自动加 1
3 ≥ 比较
无条件保持比较
MTIP → hart
4 MTIMECMP[63:0] 字段
reg_top 内的比较值
5 clint_reg_top 访问控制
MTIME_LO / HI
MTIMECMP_LO / HI
MSIP
Regbus 32
6 MSIP 字段
reg_top 内；软件写
MSIP → hart
MTIP 的清除方法是让 MTIMECMP 大于 MTIME；这里没有 PLIC claim / complete。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 9
06B CLIC：每个 hart 的中断选择器与 CPU 握手接口
1 clic_intr 输入拼装
IRQ Router 的本 hart 分支
MEIP / SEIP（来自 PLIC）
MTIP / MSIP（来自 CLINT）
保留源按 SoC 定义连接
2 clic_gateway
电平 / 边沿 pending
软件置 pending
来自 target 的 claim
3 clic_target + 顶层整理
pending / enable
level / priority / mode
获胜源与 SHV / level 格式化
claim
4 CVA6 CLIC 接口
valid / ready
id / level
shv / priv
kill_req / kill_ack
5 mclic_reg_top + clicint_reg_top × 源
Regbus 地址译码 → 对应寄存器
reg_adapter：整理 reg2hw / hw2reg 字段
全局 level 划分；每源 pending / enable / attr / ctl
当前默认 / FPGA：Cfg.Clic = 0
CLIC 不产生 RTC 计数；CPU 接受中断的握手也不等于清除了外设事件。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 10
07 IRQ Router：每条源中断对应一个目标位掩码
1 intr 源向量
片内外设 IRQ
外部 IRQ 经 sync
源 0 固定为 0
2 irqs_cloned
每个目标一份源向量
组合逻辑复制
3 按位 AND
out[target][source]
= src[source]
& mask[source][target]
target 0 → PLIC
target 1… → 各 hart CLIC
后续 target → 外部输出
4 irq_router_reg_top × 源
每源一个 IRQ_TARGET_MASK
地址低位 addr[15:2] 选择源
复位 mask = 1：仅 target 0
Regbus 请求 / 响应
掩码重排为目标 × 源
当前默认 / FPGA 为 0；Cfg.IrqRouter = 0 时：绕过掩码，原始源向量复制给各目标；模块没有 pending 或优先级队列。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 11
08 BootROM：组合 ROM 内容与 Regbus 应答延迟
Cfg.Bootrom 生成分支；clk_i / rst_ni
Regbus 32
1 reg_to_mem
地址截为 16-bit
req / we / addr
gnt = req
rvalid / rerror 返回
2 cheshire_bootrom
word = addr / 4
case(word) → data[31:0]
当前生成内容：2048 words
组合查表；clk / rst 未用
3 FF 延迟对齐
data_q ← data
req_q ← req
we_q ← we
req / we 同步延迟
rdata = data_q；rvalid = req_q；rerror = we_q
软件源 .S / .c → 链接与 ROM 生成脚本 → cheshire_bootrom.sv 常量内容
写访问返回错误；16-bit 接口窗口不等于 64 KiB 唯一 ROM 内容。
E01
E02
E03
E04
E05
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 12
09 SoC Regs：软件 scratch 与只读硬件能力信息
Regbus 32 请求
addr / write / wstrb
wdata / valid
1 地址与访问译码
cheshire_reg_top
reg_we / reg_re
字节写使能 / 未命中错误
2 scratch[0…15]
prim_subreg：16 × 32-bit RW
保存软件数据；复位为 0；不是 SRAM
3 硬件只读字段
boot_mode_i；RtcFreq；PlatformRom
NumIntHarts；HW_FEATURES；LLC_SIZE
VGA RGB 位宽
来自 SoC 的 hw2reg 连线
4 读回选择 / 响应
rdata = 地址选中值
ready = 1；error = 非法访问
rdata / error / ready
功能位描述当前综合配置，不是动态电源开关，也不是 PLL 或 DDR 初始化控制器。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 13
10 JTAG Debug：DMI 控制、hart 调试与系统总线访问
JTAG 引脚
TCK / TMS / TDI
TDO / TRSTn
1 dmi_jtag
JTAG TAP / DTM
DMI 请求 / 响应跨域
TCK 域 ↔ clk_i 域
2 dm_top
dm_csrs：DMI 配置
dm_mem：调试执行存储窗
dm_sba：系统总线访问
dmactive → dbg_active_o
DMI
3 hart 调试入口
debug_req
执行 debug ROM
访问程序缓冲区
4 axi_from_mem
SBA req / gnt / rvalid
→ AXI master
AxiIn.dbg
访问系统地址空间
5 调试存储窗适配
AXI atomics / cut
axi_to_mem_interleaved
→ dm_top.slave_*
供 hart 执行调试代码
AxiOut.dbg
当前 ndmreset_o 未接出；不能由 DMI 寄存器存在就推断 SoC 复位已实现。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 14
11 Serial Link：AXI 通道编码、流控与源同步物理传输
1 SoC 外层适配
出站地址 domain / mask
axi_id_remap
AMO 标记适配
对端入站 → 本地 AXI
2 serial_link_network
AXI AW / W / B / AR / R
通道仲裁 / 封装 / 还原
AXI ↔ payload stream
3 serial_link_data_link
接收缓冲 / 流控
payload 拆分 / 重组
raw mode 支路
4 channel_allocator
NumChannels > 1 时
分配与还原通道
单通道直接连接
5 serial_link_physical × 通道
发送时钟分频 / 相位控制
DDR 引脚收发 / 接收跨域
ddr_rcv_clk + ddr 数据 lanes
外部串行链路；此处 DDR 指双边沿传输
6 serial_link_reg_top
Regbus → 可选 reg_cdc → 配置
TX clk_div / raw mode / FIFO 控制
当前 SoC 的三路逻辑时钟都接 clk_i
AXI 事务跨芯片传输，不是 UART，也不自动提供缓存一致性。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 15
12 VGA：AXI 读取帧缓冲，再按像素节拍消耗数据
1 axi_vga_reg_top
START_ADDR / FRAME_SIZE
BURST_LEN / ENABLE
水平 / 垂直时序
CLK_DIV
Regbus 32
2 axi_vga_fetcher
地址 / 长度状态机
拆取 RGB 像素
保持 beat / pixel offset
3 timing_fsm
水平 / 垂直计数
可见区与消隐区
消费像素 valid / ready
RGB
RGB / HS / VS
4 splitter + 信用门控
axi_burst_splitter
顶层 credit / stream_join
AR 请求
5 R 通道 FIFO
BufferDepth + 1
缓冲存储器返回数据
AR → 内存
R ← 内存
返回 beat
clk_cnt_q == 0 → fsm_en
同一个 clk_i 域；CLK_DIV 控制像素状态机使能。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 16
13 USB OHCI：控制适配、描述符 DMA 与独立 PHY 时钟域
spinal_usb_ohci：控制 / DMA 在 soc_clk_i；PHY 使用 phy_clk_i
Regbus 32
ctrl_req / ctrl_rsp
1 reg_to_axi
32-bit Reg → AXI32
控制地址取低 12 位
2 UsbOhciAxi4：前端
ctrlBridge → front_ohci
OHCI 寄存器 / 帧调度
读取 ED / TD、搬运数据
完成状态 / IRQ
5 AXI DMA 适配
axi_dw_converter：32 → 系统
axi_modify_address
32-bit 地址 domain / mask
AXI DMA ↔ 内存
3 CtrlCc
命令 / 数据 / 状态跨域
生成 RTL 的握手同步
两域分别复位
4 UsbLsFsPhy
数字收发逻辑
LS / FS；4 个端口
DP / DM + OE
intr_o → SoC
PAD / 电气 / VBUS 由平台实现
DMA 内核地址为 32-bit；系统 AXI 更宽不会自动解除这一限制。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 17
14 iDMA：AXI 控制入口、任务前端与独立搬运后端
AXI slave 控制口
AxiOut.dma
atomics / cut
CPU 发起配置访问
1 axi_to_reg
i_axi_translate
内部 Reg 数据宽度
随 AxiDataWidth
2 idma_reg64_1d / 2d
SRC / DST / LENGTH
STRIDE / REPS（2D）
NEXT_ID / DONE_ID
访问触发任务提交
3 Job FIFO + midend
入口握手 issue ID
2D：展开并汇总完成
1D：不生成 midend
4 idma_backend_rw_axi
legalizer：长度 / 地址 / burst 合法化
transport：读数据、移位 / 缓冲、写数据
独立 AXI read / write 通道
当前 ErrorCap = NO_ERROR_HANDLING
5 axi_rw_join
合并 AXI 读写端口
AXI master → AxiIn.dma
AXI ↔ SRC / DST 内存
6 transfer_id_gen
issue / retire → ID
既有控制宽度缺口未关闭；wrapper 未导出任务完成 IRQ；总线错误 IRQ 是另一路。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 18
15 CVA6 Trap：异步中断与同步异常在提交路径汇合
1 平台中断输入
PLIC：irq_i（M / S）
CLINT：time_irq_i / ipi_i
可选 CLIC 握手
2 csr_regfile
pending / enable / 委托
mip / mie / mstatus …
trap 状态：epc / cause / tval
trap_vector_base / eret
3 decoder / id_stage
结合特权级与 IRQ 控制
选出可接受的中断
或生成译码异常
写入指令的 ex 信息
4 issue_stage
/ scoreboard
指令与结果关联
ex 随指令保存
5 commit_stage
按提交顺序选异常
阻止错误指令提交
ex_commit → CSR
执行 / 访存异常
非法操作 / 访问故障等
结果携带 exception_t
ex_commit / PC
6 controller + frontend
flush 错误路径流水线
PC 转向 trap 入口
xRET 恢复返回 PC
CPU 开始执行处理程序
图中软件处理程序不在硬件中：保存现场、处理设备 / 控制器、恢复现场，再执行返回指令。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 19
16A LLC：描述符命中 / 缺失路径与共享数据 SRAM
1 isolate / demux
入口隔离与 bypass
chan_splitter / 仲裁
AW / AR → 描述符
2 axi_llc_hit_miss
tag_store / valid / dirty
锁定与同 ID 顺序约束
cache 或 SPM 地址判定
3 evict → refill
必要时写回脏行
从外存补入 cache line
完成后传递描述符
miss
4 merge_unit
汇合命中 / 补入路径
分发 read / write
hit / SPM 快路径（仍受顺序约束）
5 read_unit / write_unit
连接 AXI R / W / B
访问选定的数据 way
6 axi_llc_ways
read / write / evict / refill 仲裁
每个 way 的 SRAM
按地址、way、byte strobe 访问
7 AXI 外存出口
bypass 与 refill / evict
经 axi_bypass_mux 汇合
bypass
外存读 / 写
实线表示描述符或数据路径，标签区分；图中省略返回 ID 队列与逐通道握手。
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 20
16B LLC / SPM：相同 SRAM 的 way 分配与配置提交
1 axi_llc_reg_top
CFG_SPM / CFG_FLUSH
COMMIT_CFG / FLUSHED
BIST / 容量 / 版本
当前控制接口：Regbus
2 axi_llc_config
提交新配置 / 停止接收新事务
等待在途工作 / 发 flush 描述符
必要时写回脏行
更新 spm_lock / flushed
3 地址与 way 选择
cache 地址：tag lookup → cache way
SPM 地址：直接选择被锁定的 way
未配置为 SPM 的对应 way 不可当 RAM 用
SPM 访问不进行外存 refill
4 同一组数据 SRAM：下图仅为分区示例，不代表当前运行配置
way 0
SPM
相同 data SRAM
way 1
SPM
相同 data SRAM
way 2
Cache
相同 data SRAM
way 3
Cache
相同 data SRAM
SoC 的 SPM 地址别名
AmSpm / AmSpmBaseUncached
外层地址重映射到同一存储
CPU 缓存属性需另外匹配
LLC/SPM 不是独立 Global Buffer；DDR 旁路 master 也不会自动窥探 CPU / LLC 中的脏数据。
E01
E02
E03
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 21
外部 IP 的 AXI 数据口与 Reg 控制口
已有扩展逻辑默认端口数为 0。规划模块尚未接入；AXI 双箭头概括请求和响应，master 由边说明指定。
新增数据 master
NPU / DMA（规划）
DW / ID / CDC
按接口差异选配
AXI RT / 直连
已有；默认 RT 关闭
i_axi_xbar
规则选择目标
AXI 外部 slave 口
默认数量 0
新增 AXI slave
存储 / IP 窗口
axi_to_reg_v2
64 → 32（默认）
Reg decode / demux
第二级地址选择
Reg 外部 slave 口
默认数量 0
新增配置寄存器
IP 控制 / 状态
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 22
异域 IP 的配置、时钟复位与 IRQ 边界
候选接法：寄存器银行位于 IP 域。reg_cdc 源码已有，图中接入实例未实现；本图不规定 PLL 频率或域划分。
clk_i / rst_ni
SoC 外部输入
AXI → Reg / demux
现有配置通路
reg_cdc（拟增实例）
请求与响应成组跨域
IP 配置寄存器
命令 / 状态（规划）
IP 工作逻辑
计算 / 搬运（规划）
IP 时钟 / 复位
平台域划分待定
i_ext_intr_sync
外部 IRQ 同步
Router / PLIC / CLIC
按 Cfg 选择目标
IP IRQ 状态保持
原因记录 / 软件清除
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 23
规划图像链与 DDR / GB 搬运职责
除 LLC 出口外均为规划或待确认边界；像素流向与 AXI 事务方向分别标注。端口数、宽度、地址和 IRQ 未冻结。
LVDS 接收前端
解串 / 字行帧对齐
打包 / CDC FIFO
像素与同步标志配对
ISP / RAW 选择组
帧边界选择一路输出
帧写入 DMA
地址 / W打包 / B计数
DDR Controller / PHY
端口 / 训练 / 仲裁待定
现有 LLC 外存出口
axi_llc_mst_*
NPU / GB 搬运器
DDR ↔ GB 显式搬运
GB 访问适配
局部仲裁 / bank 路由
Global Buffer
独立 SRAM；容量待定
NPU 计算引擎
消费 / 产生局部数据
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。

## Slide 24
Ara 访存和 CPU 失效请求的实际边界
表示 Cfg.Ara=1 分支；默认配置未启用 Ara。失效反馈经 acc_resp_pack 与 CVA6 dispatcher；不覆盖新 NPU/ISP 旁路写。
CVA6 acc_dispatcher
指令 / MMU / 状态
i_ara
RVV 执行与访存
axi_inval_filter
AW FIFO / 行失效
CVA6 L1D 路径
当前向量 profile：WT
axi_dw_converter
Ara 宽度 → 系统宽度
CPU AXI / ID 适配
i_axi_id_serialize
主 AXI Xbar
普通数据访问
原子适配 → LLC
当前普通主存路径
LLC 外存 AXI
axi_llc_mst_*
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。