## Slide 1
启动接口：复位环境、装载动作与应用入口
CPU 复位 → Boot ROM
cheshire_bootrom.S::_start
整数状态 / 非零 hart 暂停
片内运行环境
等待 LLC BIST / 配置 SPM
设置早期 sp / gp
Platform ROM 钩子
地址非零时跳转
启动关键资源按平台配置
执行
可选
Boot ROM C / 介质加载
PlatformRom=0 的默认路径
GPT/raw → 复制到 SPM
默认路径
开发主机 / VIP
ELF 段与入口
JTAG 或 UART / Serial Link
装载与控制转交
写目标内存 / 设置入口
按各加载协议开始执行
装载协议
加载结果
应用 _start：crt0.S
sp/gp、mtvec、BSS、FS
必要的加载初值已在内存
不执行通用 DDR 初始化
应用 main / 返回
应用设备初始化与业务
_exit → SCRATCH2 / ret
跳转 ELF / payload 入口
调用 / 返回
Platform ROM 普通返回缺陷及 ROM C 栈对齐条件，见正文；图中未把它们画成已修复路径。

## Slide 2
字符输出：函数调用、寄存器访问与串行发送
printf_ / _vsnprintf
格式化得到字符
软件函数调用
_out_char → _putchar
公共输出封装
选择 __base_uart
uart_write
轮询 LSR.THRE
reg8 写 THR
调用
调用
CVA6 访存
lbu / sb → AXI
地址 / 大小 / byte strobe
主 Xbar → Reg 出口
原子适配 / cut
axi_to_reg_v2：64 → 32
RegMap → UART
地址命中 / 请求应答
reg_uart_wrap → APB
指令执行
AXI 请求/响应
Reg 请求/响应
apb_uart 寄存器译码
PADDR = paddr[4:2]
DLAB=0：THR 写入
TX FIFO / iTSR
iTHRWrite → FIFO 入队
流控允许后取字节
UART_TX → uart_tx_o
波特率节拍 / 串行移出
THRE 与 TEMT 供软件读取
APB 传输
字节入队
字节传输
控制读写的返回沿请求链逆向到 CPU；发送完成由状态位表达，不等于 MMIO 写响应。

## Slide 3
DMA 接口：配置接受、任务提交、数据搬运与结果取回
CPU / DMA API
SRC / DST / LEN / STRIDE
读 NEXT_ID 提交任务
轮询 DONE_ID
AXI slave 配置端
axi_to_reg → reg_top
参数 q / next_id.re
前端 valid / ready
Job FIFO / 2D midend
入队：issue ID
每行产生 1D 请求
整体响应：retire ID
MMIO
任务握手
idma_backend_rw_axi
legalizer / transport
独立 AXI 读写
R / B 响应
行请求 / 响应
主 Xbar / 存储目标
AxiIn.dma
SRC 读 → DST 写
SPM / 平台主存
AXI 数据事务
CPU 取回缓冲
匹配完成 ID / 检查错误
排序 / 必要缓存维护
逐字节比较与守卫
CPU 读取
DONE_ID 由 retire 更新，经配置读返回
配置访问成功 ≠ 数据搬运成功
NEXT_ID 读有副作用；参数写不是任务完成
当前 wrapper 没有完成 IRQ 端口
当前运行门槛
控制 DW / ID 拆读、ND 错误内容未返回
NO_ERROR_HANDLING；详见源码与正文

## Slide 4
Ara 接口：向量请求与批量数据走不同通路
软件向量内核
vsetvli / vle32 / vadd / vse32
标量 GPR 给基址与长度
VS / FS 和特权条件
CVA6 acc_dispatcher
insn / rs1 / rs2 / trans_id
非推测发射 / pending
barrier 与结果写回
Ara dispatcher / lanes
指令执行 / 向量寄存器
VL / VTYPE / 元素运算
响应 / exception / 完成
指令执行
专用请求/响应
CVA6 MMU / LSU
虚拟地址 → 物理地址
DTLB / 权限 / 翻译异常
Ara VLSU / addrgen
向量地址产生
vldu / vstu 发 AXI 请求
load / store
地址翻译
写失效 / 位宽适配
axi_inval_filter
axi_dw_converter
主 Xbar → SPM / DDR
AxiIn.ara
批量数据及 R / B 响应
CPU 后继消费者
fence / 所有权交接
读取 c 与 golden 比较
独立 AXI
AXI 数据
CPU load
写地址失效 / inval_ready
rs1/rs2 不是数组数据流
MMU 返回不是 load 数据
新增 GB 支路尚未实现