## Slide 1
01 GB：所有权、权限与仲裁
共享 M5 决定接入路径；权限检查、bank 服务与缓冲区交接分别设计。
主 Xbar64：独立输入，共享 GB 目标
CPU · S0
Ara2 · S2
eMMC DMA · S7
主 Xbar64
共享 M5
GB 请求 / 返回
NPU / ISP / GB 搬运器
本地服务入口
访问适配 + 来源检查
范围 / 操作 / 所有权
仲裁 → bank / SRAM
按物理端口服务
冲突排队与有界等待
软件分配 / 交接状态
硬件隔离能力待定
同一范围：可多读的条件需定义；任何写者与旧读写活动必须隔离。
生产者持有
写入参数 / 结果
写入达到 GB 可见
发布范围与长度
消费者持有
全部读者退出
在途访问终止
区间可复用
数据 / 请求
配置 / 控制
完成 / 交接
故障 / 恢复
01 / 13

## Slide 2
02 DDR–GB：跨层数据同步
已有确认方向：软件显式交接 + 硬件范围维护；GB 是独立 SRAM。
数据面：示意输入流；输出沿可写路径返回 DDR
CPU / Ara
主 Xbar · M2
L1D / 写缓冲
LLC · F0
共享压缩前端
同一逻辑地址解释
单 DDR Controller
DDR.S0～S3
F1 搬运 ↔ GB
NPU 计算
F2：帧写；F3：帧读
范围维护服务
保存范围 / 身份
窗口 + 完成 + 错误
① 输入交设备
生产者完成 → 上游排空 → LLC clean → 跨口可见
② 输出写前准备
排空旧写 → clean + invalidate → 保护未覆盖字节
③ 输出交回 CPU
设备写可见 → 旧读结束 → 最终 invalidate → 消费
命令接受 ≠ 整体完成；设备持有期保持所有权，旧脏写不能覆盖设备新结果。
数据 / 请求
配置 / 控制
完成 / 交接
故障 / 恢复
02 / 13

## Slide 3
03 设备地址体系：先定义地址，再选择翻译机制
CPU VA、CPU PA、设备 DMA 地址、GB 偏移需要独立类型与生命周期。
CPU / Ara 既有路径
CPU 虚拟地址 VA
进程 / 页表上下文
CVA6 MMU → CPU PA
Ara 使用专用 MMU 交互
系统地址译码
DDR / GB 窗口
新增独立发起端：GB 搬运、帧 DMA、eMMC DMA
驱动管理缓冲
映射 / 固定生命周期
提交设备 DMA 地址
能力与范围检查
可选 IOMMU
IOVA → 系统 PA
尚未选定
内存目标
按设备可达范围
不启用翻译时：按已定义总线映射直接访问
NPU / ISP 本地 GB 偏移 → GB bank / 范围
压缩块地址映射与 VA→PA 翻译是不同机制。
数据 / 请求
配置 / 控制
完成 / 交接
故障 / 恢复
03 / 13

## Slide 4
04 配置寄存器：数量来自行为契约
C1～C16 是功能组；寄存器数量、偏移、复位值与生效规则仍待冻结。
驱动写入
地址 / 尺寸 / 模式
待生效配置
完整参数与版本
提交 / 边界切换
合法性 + busy 检查
活动配置
本帧 / 本任务快照
执行单元
不可看到半套新参数
约定边界生效
状态 / 错误 / 任务身份
DONE、IRQ 与清源规则
查询 / 确认
复位状态
禁止误启动；有效位需定义
每个字段记录：位宽、访问属性、复位来源、合法范围
复位值 ≠ 推荐运行值；64 位分拆写 ≠ 自动原子生效
数据 / 请求
配置 / 控制
完成 / 交接
故障 / 恢复
04 / 13

## Slide 5
05 四口 DDR：独立入口，共享物理存储
四口是 v1 目标；实际供应商实例、跨口可见条件和服务保证待确认。
一个共享前端：压缩 / 旁路 / 元数据
一个 DDR Controller
LLC 出口
F0
DDR.S0
DDR ↔ GB 搬运
F1
DDR.S1
帧写 DMA
F2
DDR.S2
AW / W →；B ←
二维帧读 DMA
F3
DDR.S3
AR →；R ←
队列 / 调度
PHY
同一 DDR
端口 A 写地址 X
数据 + 元数据提交
满足跨口可见条件
B 语义 / 额外同步待确认
端口 B 随后读 X
必须取得新逻辑数据
数据 / 请求
配置 / 控制
完成 / 交接
故障 / 恢复
05 / 13

## Slide 6
06 共享压缩前端：算法之外的事务系统
同一逻辑地址的格式、元数据和完成条件必须对四个入口一致。
F0～F3 请求
AR / AW / W
区域 / 块映射 / 事务上下文
锁定冲突块；保留 ID 与长度
共享元数据与发布状态
格式 / 位置 / 长度 / 有效性
普通区旁路
原样 W / R
压缩写 / 部分写合并
旧块 + WSTRB → 新块
读块 + 解压
恢复逻辑字节 / 拍数
四个下游接口
数据 / 元数据
经已有口路由
子事务与响应汇合
R：重组返回；B：汇合写结果 / 错误
向原 F 口返回 R / B
成功须覆盖所需数据及元数据操作
数据 / 请求
配置 / 控制
完成 / 交接
故障 / 恢复
06 / 13

## Slide 7
07 完成与回收：区分五个时间点
超时表示软件等待结束；旧事务是否还能写内存，需要另行确认。
命令已接受
上下文已保存
执行结束
数据尚可在途
数据已可见
含元数据提交
交接完成
消费者获准使用
安全释放
所有使用者退出
错误 / 超时
保存任务与范围
停止新提交
缓冲保持隔离
排空 / 受控复位
证明旧访问终止
废弃部分结果
可靠输入重建
仍可能访问旧地址：保持隔离，上报平台故障
epoch / token 可识别迟到事件，但不能阻止迟到写；复位也不会补齐部分结果。
数据 / 请求
配置 / 控制
完成 / 交接
故障 / 恢复
07 / 13

## Slide 8
08 AXI 适配：五个通道分别保持语义
同一模块要处理位宽、ID、字节选通、顺序、背压与错误归属。
上游发起端
适配 / 队列 / CDC（按实际边界）
下游接收端
AW 请求发送
地址 / ID / burst
AW 请求接收
W 请求发送
数据 / WSTRB / LAST
W 请求接收
B 响应接收
ID / BRESP
B 响应发送
AR 请求发送
地址 / ID / burst
AR 请求接收
R 响应接收
数据 / ID / RRESP / LAST
R 响应发送
每通道 VALID/READY 独立；AW/W 不保证同拍，背压时载荷保持，响应回到正确来源。
数据 / 请求
配置 / 控制
完成 / 交接
故障 / 恢复
08 / 13

## Slide 9
09 实时预算：平均吞吐之外还要保证最长等待
输入是否可背压、ROI 峰值、维护和压缩最坏情况决定缓冲深度。
LVDS / ISP 输入
像素率与突发峰值
输入 FIFO
按最长无服务间隔定深
GB bank / 四口前端 / DDR
共享排队、仲裁、刷新与编解码
不同瓶颈分别建预算
竞争负载：LLC + GB 搬运 + 帧 / ROI
维护写回、元数据、不可压缩与部分写放大
LVDS TX / 消费者
欠载策略与输出期限
输出 FIFO
接收 ROI 解码数据
FIFO 余量 ≥ 最坏区间内累计到达 − 累计服务 + 安全余量
GB：权重 + 激活 + 中间结果 + 并行搬运；DDR：有效负载 + 所有放大项
持续记录：各源延迟 / 最长等待 / 队列峰值 / 每帧期限是否满足
数据 / 请求
配置 / 控制
完成 / 交接
故障 / 恢复
09 / 13

## Slide 10
10 算法与布局：计算正确和搬得动必须同时满足
算子、精度、图像格式、误差边界与驻留策略先形成可执行参考。
参考模型 / 数据集
固定输入与质量指标
量化 / 定点规则
舍入、饱和、溢出
张量 / 像素布局
stride、对齐、尾块
分块与驻留计划
GB 容量 / DDR 交换
CPU 标量
控制 / 回退 / 后处理
Ara2 向量
向量辅助算子
NPU 阵列
选定加速算子
结果检查：逐算子 → 子图 → 应用
数值误差 + 质量指标 + 周期 / 流量
数据 / 请求
配置 / 控制
完成 / 交接
故障 / 恢复
10 / 13

## Slide 11
11 启动、时钟、复位与 CDC：先建立可执行条件
已有 Platform ROM 方向；安全时钟、早期存储和 ready 前提不能互相等待。
上电 / RefClk
安全时钟与复位
Boot ROM / LLC SPM
可执行代码与早期栈
Platform ROM / 固件
PLL、PAD、必要 IP
DDR 训练 / ready
成功后允许 DDR 访问
加载应用 / 切换运行
MMIO、IRQ、异常入口
PLL 不锁 / 训练失败 / 超时
保持安全状态并报告
运行时调整：停新请求 → 排空 → 安全切钟 / 重配置 → 确认 → 恢复
CDC 数据用握手 / 异步 FIFO；复位释放与队列状态按域审查
启用钩子前关闭返回路径缺陷；
C 栈对齐需单独复核。
数据 / 请求
配置 / 控制
完成 / 交接
故障 / 恢复
11 / 13

## Slide 12
12 真实工艺：宏语义、测试接管与物理签核
FPGA 功能模型可作对照；宏的端口、时延、掩码和测试视图决定 ASIC 实现。
逻辑存储消费者
CVA6 / Ara / LLC / GB
读写与初始化假设
宏适配与唯一实现选择
时延 / 掩码 / 同址冲突
有效位、复位与错误策略
工艺 SRAM / ROM 宏
功能模型 + 时序 / 物理视图
PLL / IO / PHY 另行适配
Scan / MBIST / ATPG
测试时钟、复位、隔离
测试访问与功能模式互斥
综合 → 布局布线 → 提取
宏摆放 / 时钟 / 供电
真实库与 SDC
签核与交付证据
STA / 等价 / DRC / LVS
测试覆盖、IR / EM
真实库的小设计试跑需早做；后端和 DFT 不宜等功能冻结才开始。
数据 / 请求
配置 / 控制
完成 / 交接
故障 / 恢复
12 / 13

## Slide 13
13 验证与调试：从故障触发到可追溯证据
源码发现、动态复现、修复回归、系统通过是四种不同状态。
激励 / 故障注入
并发、背压、错误响应
迟到事件、复位边界
被测模块 / SoC
固定配置与依赖版本
实际 RTL 或 FPGA
观测点 / 断言 / 计数
请求、完成、数据版本
任务身份与错误阶段
独立参考 / 期望行为
算法、字节和生命周期
不从 DUT 输出自证
检查器 / 覆盖矩阵
结果、顺序、进展
部分结果与失败不得成功
证据与关闭记录
版本 / 命令 / 日志
未通过和未测项
已登记：Platform ROM / C 栈 / LLC R-B 错误 / Ara B 错误 / iDMA 控制宽度
按触发条件定向复现和关闭；HelloWorld 或文档检查不证明这些项目通过。
数据 / 请求
配置 / 控制
完成 / 交接
故障 / 恢复
13 / 13