## Slide 1
Cheshire + CVA6 + Ara
仿真测试平台与验证流程
主机侧：VCS / simv 仿真环境
compile → start：编译 / 展开 / 运行
SELCFG=3 → SelectedCfg（展开参数）
CPU profile / Ara decoder / 宏须另行核对
BINARY：fmatmul.spm.elf
BOOTMODE=0 · PRELMODE=1
运行参数，不是硬件接口
DPI ELF 解析
PT_LOAD 段
入口地址
ELF
仿真顶层：tb_cheshire_soc
读取 plusargs → 调用 VIP → 等待 exit_code 与 UART 当前字节结束 → $finish
展开配置
运行 plusargs
fixture_cheshire_soc · fix
vip_cheshire_soc · fix.vip
时钟 / 复位 / 模式
clk / rst_n / rtc
boot_mode
Serial Link 驱动与任务
等 SPM 就绪 → 装载 → 写入口 / 启动
轮询完成位；rc=完成码 >> 1
rc=0：SUCCESS；否则 FAILED
UART 监视
字节 → [UART] 打印
返回 rc
段地址 / 数据 / 入口
DUT 硬件 · fix.dut : cheshire_soc
时钟 / 复位
CVA6 · CPU
i_core_cva6
Ara · gen_ara.i_ara
执行 RVV 运算
acc_req / acc_resp
Serial Link
串行 ⇄ AXI
AXI 主互连
i_axi_xbar
LLC 阵列 / SPM
0x1000_0000 起
程序、A/B、C、G
Serial Link：装载 / 启动 / 状态
AXI
读写
取指 / 标量访存
读 A/B · 写 C
AXI → Regbus：Boot ROM | SCRATCH[0:2] | UART
ROM 取指 / SPM 配置 · 入口 / 启动 / 完成码 · printf
ROM / MMIO
UART TX 字节
DUT 内软件：复位后 ROM → fmatmul（CPU 执行；RVV 运算交给 Ara）
ROM 配 SPM
等入口 / 启动
crt0 → main
清 BSS / 生成 A/B
标量 G / 向量 C
执行 fmatmul
CPU 比较 C 与 G
|C−G| ≤ 0.001
Passed / Error
return rc → crt0
入口写 [1:0]
启动写 [2]=2
完成写 [2]=(rc<<1)|1
终端 / simulate.log
[UART] Verifying result…：比较开始
[UART] Passed.：软件比较通过
[SLINK] SUCCESS：rc=0；[ELF]：DPI
UART 监视 + VIP 自身打印
[ELF] 由 DPI 直接打印
FSDB → Verdi（按需）
选定信号 / 层次 / 时段
观察与定位
不代替自动结果判定
主机退出状态
simv / shell
不等同于目标 rc
须单独检查
检查职责：日志看进度；软件自检查数值；VIP 响应检查 / RTL 断言查局部行为（启用范围另核）。
硬件请求 / 返回
软件 / 任务流程
程序装载
观察 / 日志