## Slide 1
Cheshire + CVA6 + Ara｜仿真测试平台结构与验证流程
教学层次版
主机侧：VCS / simv 仿真环境
准备：compile → start（展开 / DPI 联编）
CPU profile / Ara decoder / 宏：须独立核对
SELCFG=3 → SelectedCfg（展开参数）
运行输入：fmatmul.spm.elf
BOOTMODE=0 · PRELMODE=1
BINARY 为主机文件路径
DPI · elfloader.cpp
解析 PT_LOAD / 入口
不直接写 CPU 硬件端口
ELF
仿真顶层：tb_cheshire_soc
TB：读取 plusargs → 调用 VIP → 等待 exit_code 返回及 UART 当前字节结束 → $finish
运行 plusargs
展开选定结构
fixture_cheshire_soc · fix
vip_cheshire_soc · fix.vip
DUT 硬件 · fix.dut : cheshire_soc
调用 VIP
VIP：时钟 / 复位 / 模式
clk、rst_n、rtc、boot_mode
激励
Serial Link 驱动与任务
等待 SPM → 装载 → 启动
轮询完成位 · rc=完成码>>1
rc=0：SUCCESS；否则 FAILED
UART 监视
接收字节 → [UART] 文本
VIP 输出：$display / $error
DPI 返回：段地址 / 段数据 / 入口
rc
CVA6 · CPU
i_core_cva6
Ara · gen_ara.i_ara
执行 RVV 运算
acc_req / acc_resp：请求 / 响应
Serial Link
串行 ⇄ AXI
AXI 主互连
i_axi_xbar
LLC 阵列 / SPM
0x1000_0000 起
程序、A/B、C、G
串行
AXI
读写
取指 / 标量访存
读 A/B · 写回 C
AXI → Regbus：Boot ROM | SCRATCH[0:2] | UART
ROM 取指 / SPM 配置 · 入口与启动 / 完成码 · printf 发送
ROM / MMIO
UART TX 字节
DUT 内软件：ROM → fmatmul 32×32（CPU 执行；RVV 交给 Ara）
复位后 ROM
配 SPM / 等启动
crt0 → main
清BSS · 生成A/B
标量计算 G
RVV fmatmul → C
逐项比较 C 与 G
|C−G| ≤ 0.001
Passed / Error
return rc → crt0
启动：SCRATCH[1:0]=入口；[2]=2
CPU 写 SCRATCH[2]=(rc<<1)|1
主机进程退出状态
TB 的 $finish ≠ 目标 rc
检查 simv / shell 退出状态
不能仅凭退出 0 判通过
FSDB → Verdi（按需）
记录选定信号 / 层次 / 时段
观察与定位内部行为
不代替自动结果判定
信号观察
检查职责（说明）
VIP：AXI R/B 响应错误
RTL：参数 / 稳定性断言
实际启用范围须按构建核实
simulate.log / 终端
[UART] Verifying result…：进度
[UART] Passed.：软件比较通过
[SLINK] SUCCESS：目标 rc=0
FAILED / $error：检查错误
[ELF]：DPI 自身打印
DPI printf：[ELF]
日志：UART 监视打印 + VIP 自身打印（不同来源）
图例
硬件请求 / 返回（合并表示）
软件步骤 / 任务控制
程序装载
观察 / 日志
配置差异与证据边界见说明