## Slide 1
SoC v1：DDR–GB 数据路径与范围维护
CPU / Ara2 共享 M5；F0–F3 共享压缩前端；控制箭头表示逻辑职责，接口编码待实现。
CVA6 CPU
L1D / WT 写缓冲
Ara 2 lanes
VLSU / AXI64
既有失效过滤 / 等宽转换
主 AXI Crossbar · 64 bit
CPU / Ara 独立输入 · M2 主存 / M5 GB
M2：原子适配 → LLC
WB cache / 保留 SPM
NPU 计算
GB 操作数 / 结果
DDR ↔ GB 搬运器
GB 本地口 / F1 DDR 口
GB 共享访问适配
仲裁 / bank 冲突处理
Global Buffer
独立 SRAM · 非缓存映射建议
LVDS RX / ISP
RAW 或处理后像素
帧写入 DMA
F2：AW / W，返回 B
ROI 调度 / 二维读 DMA
F3：AR，返回 R
源帧读完后交还
输出 FIFO / LVDS TX
像素整理与发送
范围维护服务（逻辑职责）
软件范围命令 · 排空 / clean / invalidate · 准入与完成
共享压缩前端 · 四入口共享服务
逻辑地址映射 · 共享压缩 / 解压 · 普通区域旁路
数据与元数据发布 · 子事务错误聚合 · 读写响应匹配
一个 DDR Controller · 四个 AXI slave
四口仲裁 / 共享物理 DDR 带宽 · 排空与跨口可见性待契约确认
DDR PHY / DDR
片外存储
M5
F0 · LLC
DDR.S0
F1 · GB 搬运
DDR.S1
F2 · 帧写
DDR.S2
F3 · 帧读
DDR.S3
蓝：AXI 请求 / 返回（F2 仅写，F3 仅读） 绿：GB 局部访问 / 像素流 紫：软件命令、维护、准入与确认
GB 本地交接管理使用权；DDR 同步涵盖缓存、共享前端与控制器。未画出的外设 / 配置 / eMMC 路径沿用 v1。

## Slide 2
软件交接、硬件维护：一次推理的数据生命周期
按缓冲区或计算分块同步；交接范围由软件保持所有权，CPU 可并行处理其他缓冲区。
① 提交前：软件交出 DDR 输入与输出范围
软件提交
地址 / 长度 / 方向
确认各生产者完成
L1D / 写缓冲
排空相关旧写
输出失效 / 回填协调
LLC 范围维护
输入：clean
输出：clean + invalidate
前端 / DDR 共享点
数据 / 元数据跨口可见
汇合缓存维护确认
允许启动
返回维护完成
软件发布 DMA 任务
输入的干净副本可保留；输出预清理保护未覆盖字节，预失效清除旧副本。
② 设备持有期间：DDR 与 GB 显式搬运
DDR → GB
搬运器读取输入
经共享数据代理写 GB
GB ready
数据完整后交给
NPU / Ara 消费
计算与分块复用
独立 SRAM 保存
当前任务的数据
GB → DDR
共享代理 → 搬运器
按 WSTRB 更新输出
设备完成
前端发布 / 跨口可见
返回任务身份与状态
CPU / Ara 的 DDR 冲突访问由任务协议限制；GB 内部交接由其独立的分块调度负责。
③ 消费前：硬件清除旧读副本，软件收回输出
软件等待完成
核对任务与错误
请求输出范围同步
处理旧回填
排空相关旧响应
保护失效过程
L1D + LLC
输出 invalidate
收齐实际完成确认
交还所有权
建立完成到读取顺序
输出可由 CPU 访问
消费 / 复用
CPU 重新加载结果
最后消费者释放缓冲
超时或写错误时保留缓冲区；确认迟到事务排空或受控恢复完成后，再允许复用。
紫色箭头：阶段顺序与完成依赖 绿色箭头：设备搬运与计算阶段 维护动作以目标物理范围为单位
仅整模型前后交接时，同步集中在推理两端；CPU 与设备交替处理分块时，同步放在实际交接点。

## Slide 3
经 DDR 与缓存直供：数据路径和代价
比较场景：CPU 的最新数据在 LLC 脏行中，DMA 将该行搬入独立 GB。
本方案：经前端清理，再搬运
L1D / 写缓冲
LLC
持有最新脏行
缓存维护与协调
软件交接 / 缓存维护 / 搬运准入与完成
DDR
搬运器 / DMA
共享数据代理
GB
独立 SRAM
② clean
等待前端 / DDR 可见
① 交接与缓存维护
③ 写入 GB
经共享前端供数；数据与元数据按逻辑地址发布。
设备不分配 LLC 行；GB 按任务显式管理。
比较项：缓存直供（本方案不采用）
L1D / 写缓冲
LLC
持有最新脏行
缓存维护与协调
软件交接 / 缓存维护 / 搬运准入与完成
DDR
搬运器 / DMA
共享数据代理
GB
独立 SRAM
② 最新数据
DDR 可暂时保留旧值；由 LLC 提供本次读数据。
① 交接与缓存维护
③ 写入 GB
设备不分配 LLC 行；GB 按任务显式管理。
本方案的输出交接：先保护旧字节，最后清除旧读副本
交接目标范围
写前清理与失效
GB → DDR
写后失效确认
CPU 获取结果
N + D 为上游逻辑字节；DDR 实际字节另计压缩、元数据及部分块处理。
当前规划采用左侧路径；右侧用于成本比较。软件保持交接范围的所有权，硬件完成维护。
蓝灰：常规访存 / 后备路径 绿色：本场景的数据 紫色：控制与确认 虚线框：待实现的维护职责

## Slide 4
① 交接方式：软件发起，缓存维护由谁执行
同一布局：左侧为 CPU 缓存层次，右侧为设备；沿绿线比较设备接入位置。
A 软件维护 + 非一致性 DMA
软件维护全层次；硬件直接访问内存
CPU
L1 / L2
写缓冲
LLC
系统侧缓存
内存接入 / DDR
加速器
独立本地 SRAM
DMA
普通互连
软件交接
驱动
交接前后由软件 clean / invalidate
设备直访 DDR；交接区限制冲突访问
B 软硬件协同范围维护
软件触发批量维护；传输期保持范围所有权
CPU
L1 / L2
写缓冲
LLC
系统侧缓存
内存接入 / DDR
加速器
独立本地 SRAM
DMA
维护 / 准入引擎
搬运边界
软件交接所有权；硬件排空、维护并确认
本项目方向：按缓冲区 / 分块批量同步
蓝灰：CPU 常规访存 绿色：设备访问 / 数据 紫色：维护 / 探测与确认（双向合并）
驱动

## Slide 5
② 协调范围：只到 LLC，还是覆盖 CPU 私有缓存
同一布局：左侧为 CPU 缓存层次，右侧为设备；沿绿线比较设备接入位置。
C LLC-coherent DMA
LLC 硬件协调；CPU 私有缓存仍需软件维护
CPU
L1 / L2
写缓冲
LLC
系统侧缓存
内存接入 / DDR
加速器
独立本地 SRAM
DMA
LLC 接入
局部协调
驱动
CPU 私有缓存由软件维护
LLC 可供数；设备访问经过 LLC
D I/O 一致性 · 分配缓存行
CPU 缓存由硬件协调；允许设备分配 LLC
CPU
L1 / L2
写缓冲
LLC
系统侧缓存
内存接入 / DDR
加速器
独立本地 SRAM
DMA
一致性协调点
含缓存分配
硬件协调 CPU 私有缓存和 LLC
设备可分配 LLC 行，利用片上复用
蓝灰：CPU 常规访存 绿色：设备访问 / 数据 紫色：维护 / 探测与确认（双向合并）

## Slide 6
③ 分配策略与设备缓存：区分两个分类维度
同一布局：左侧为 CPU 缓存层次，右侧为设备；沿绿线比较设备接入位置。
E I/O 一致性 · 不分配 LLC
逐事务协调机制；供文献比较
CPU
L1 / L2
写缓冲
LLC
系统侧缓存
内存接入 / DDR
加速器
独立本地 SRAM
DMA
一致性协调点
设备不分配 LLC
逐事务协调；设备不分配 LLC 行
本项目沿用旁路拓扑，采用软件范围交接
F 完整缓存代理一致性
设备持有可探测的私有缓存；本项目不采用
CPU
L1 / L2
写缓冲
LLC
系统侧缓存
内存接入 / DDR
加速器
独立本地 SRAM
DMA
设备私有缓存
一致性互连
多缓存代理
设备私有缓存也接收探测并返回数据
本地 SRAM 仍显式管理；分配策略另设
蓝灰：CPU 常规访存 绿色：设备访问 / 数据 紫色：维护 / 探测与确认（双向合并）