## Slide 1
SoC v1：DDR–GB 数据路径与范围维护
CPU / Ara2 共享 M5；F0–F3 共享压缩前端；控制箭头表示逻辑职责，接口编码待实现。
CVA6 CPU
L1D / WT 写缓冲
Ara 2 lanes
VLSU / AXI64
既有失效过滤 / 等宽转换
主 AXI Crossbar · 64 bit
CPU / Ara 独立输入 · M2 主存 / M5 GB
M2：原子适配 → LLC
WB cache / 保留 SPM
NPU 计算
GB 操作数 / 结果
DDR ↔ GB 搬运器
GB 本地口 / F1 DDR 口
GB 共享访问适配
仲裁 / bank 冲突处理
Global Buffer
独立 SRAM · 非缓存映射建议
LVDS RX / ISP
RAW 或处理后像素
帧写入 DMA
F2：AW / W，返回 B
ROI 调度 / 二维读 DMA
F3：AR，返回 R
源帧读完后交还
输出 FIFO / LVDS TX
像素整理与发送
范围维护服务（逻辑职责）
软件范围命令 · 排空 / clean / invalidate · 准入与完成
共享压缩前端 · 四入口共享服务
逻辑地址映射 · 共享压缩 / 解压 · 普通区域旁路
数据与元数据发布 · 子事务错误聚合 · 读写响应匹配
一个 DDR Controller · 四个 AXI slave
四口仲裁 / 共享物理 DDR 带宽 · 排空与跨口可见性待契约确认
DDR PHY / DDR
片外存储
M5
F0 · LLC
DDR.S0
F1 · GB 搬运
DDR.S1
F2 · 帧写
DDR.S2
F3 · 帧读
DDR.S3
蓝：AXI 请求 / 返回（F2 仅写，F3 仅读） 绿：GB 局部访问 / 像素流 紫：软件命令、维护、准入与确认
GB 本地交接管理使用权；DDR 同步涵盖缓存、共享前端与控制器。未画出的外设 / 配置 / eMMC 路径沿用 v1。

## Slide 2
缺少同步时，同一地址会出现不同数据版本
三个独立场景：输入过期、输出旧副本、迟到脏写回。数值表示所示时刻的状态。
① 输入：CPU 写 x = 2，设备却搬到 x = 1
CPU / L1D
L1D 阵列仍为 x = 1
CPU 读可前递到 2
写缓冲
待推进 x = 2
下层尚未收到
WB LLC
当前仍为 x = 1
收到新写后可持脏值 2
DDR
x = 1
设备可见的旧输入
GB
搬入 x = 1
NPU 使用了旧输入
写缓冲排空之后，新值还可能只到达 WB LLC；输入 clean 继续把它推进 DDR。
② 输出：设备已写 y = 9，CPU 仍命中 y = 0
CPU / L1D
缓存副本 y = 0
CPU 读取命中旧值
写缓冲
此时为空
没有待完成写
LLC
干净旧副本 y = 0
下次回填也可能取旧值
DDR
y = 9
已收到设备结果
GB
结果 y = 9
设备向 DDR 搬出
输出交还 CPU 前，对 L1D 与 LLC 执行失效，并协调此前尚未完成的旧回填。
③ 输出：设备先写 y = 9，LLC 的旧脏行随后覆盖它
CPU / L1D
先前写过 y = 3
此时 CPU 已停止访问
写缓冲
先前的写已推进
LLC 尚有脏数据
WB LLC
旧脏副本 y = 3
稍后替换并写回
DDR
y = 9 → y = 3
设备结果被覆盖
GB
结果 y = 9
此前已完成搬出
输出写入前先排空旧写、clean + invalidate；写入后再失效旧读副本。
蓝色：CPU / 缓存写入 绿色：设备搬运（经过共享数据代理） 虚线：待完成写入
三个场景共同指向：输入先清理到 DDR，输出写前保护旧数据、写后清除旧副本。

## Slide 3
一次推理的两次数据交接
CPU／Ara 准备输入
计算结束，交出输入与输出范围
交接前同步
先排空旧事务，再清理输入、清理并失效输出
确认设备端口可见，允许启动搬运
设备执行
DDR → GB → NPU 计算 → 结果从 GB 写回 DDR
交回 CPU 前同步
确认写回成功且 CPU 端口可见
处理相关回填，再失效 L1D／LLC 输出副本
CPU 读取结果并后处理
同步成功后重新取得输出使用权
箭头表示先后顺序；每个阶段成功后才进入下一阶段。