## Slide 1
DMA—LLC/SPM：死锁结构与解耦位置
同一 SPM 内搬运，源/目的不重叠；默认 DECOUPLE_AW = 0
地址/描述符
数据方向
阻塞/因果
iDMA
同一个 LLC / SPM
AR 发出 / AW 耦合
AW 等对应 R 首拍
AR：源读地址
AW：目的写地址
共享描述符流水线
后到：写（等前方释放）
前方：读（未完成）
前进方向
写描述符未能送达
读单元
当前读未完成
R 返回 FIFO
满，无法继续存入
SPM 存储阵列
源区域
目的区域
读出
数据 FIFO 已满
RREADY = 0
R：LLC → DMA
读返回暂停
DMA 写数据通路
等待 W 握手
不能出队
W 数据 FIFO
数据排不出去
写单元
空闲，等描述符
W：DMA → LLC
WREADY = 0
中间互连及缓冲合并表示
形成过程：读请求先行 → 写被挡住 → 反压形成循环
① 写描述符被阻挡
LLC 无法消耗 W 数据
② DMA FIFO 填满
写不出，读入占满空间
③ DMA 停止接收 R
RREADY 拉低为 0
④ LLC 返回 FIFO 满
前面的读请求停住
⑤ 共享流水线停住
后面的写仍无法前进
循环中的反压本身合理，但没有任何一方能再释放空间
原对齐用例：DECOUPLE_AW = 1 可避开上述循环
提前发 AW
写请求更早进入
W 数据排出 / FIFO 腾空
DMA 继续接收 R
R 首拍握手事件
首条已发，但入队偏晚