## Slide 1
  SoC硬件层
CVA6–Ara 计算平台
NPU / 独立 Global Buffer 子系统
图像采集与 ISP
CVA6 core 0
L1 I / D cache
MMU / AXI 适配
Ara 向量处理器
2 lanes · VLSU / AXI：64 bit
失效过滤
现有 filter
等宽透传
64 → 64 bit
指令 / MMU
NPU 计算引擎
GB 数据读写
C10
GB 访问适配
局部仲裁 / 路由
bank 冲突处理
Global Buffer
独立 SRAM · 分 bank
CPU / Ara / NPU / ISP
C12
NPU / GB 搬运引擎
DDR ↔ GB · AXI 主口
C11
LVDS 接收
解串 / 帧行
CDC / FIFO
像素流缓冲
ISP
行缓存 / 处理
帧边界选择
RAW / ISP
帧写入 DMA
地址 / stride
RAW 旁路
C4
C9
C6
ISP 中间数据 ↔ GB
AXI Crossbar
8 × 6 固定端口 + 扩展 | 64 bit 数据 / 48 bit 地址 | 地址译码 / 各目标仲裁
输入侧 AXI RT · 按配置可选
未映射请求：DECERR
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S_EXT
Debug / SBA
JTAG 总线访问
iDMA 数据主口
内存 → 内存
Serial Link RX
远端请求入口
VGA
帧缓冲读取
USB DMA
OHCI 主口
eMMC Host / DMA
存储块 ↔ 内存
AXI 外部 master
可选扩展入口
C13
M0
Debug 目标
调试模块窗口
M1
AXI → Regbus
原子适配 / 32 bit 桥
M2
主存 / SPM 共用目标
原子适配
AMO / LRSC
LLC / SPM
SRAM 阵列
M3
iDMA 配置
原子适配 → AXI→Reg
wrapper 内部寄存器
M4
Serial Link TX
远端目标窗口
M5
GB AXI 接口
CPU / Ara / eMMC DMA
64-bit 数据窗口 · 共用
M_EXT
AXI 外部 slave
可选外部目标扩展
eMMC
模型 / 校正参数
Regbus decode / demux · 32 bit
Boot ROM
启动代码
UART
串口控制
VGA 配置
时序 / 帧地址
IRQ router
可选中断路由
CLINT
软件 / 定时中断
I²C
两线串行接口
USB 配置
OHCI 寄存器
AXI RT 配置
可选流量调节
SoC 寄存器
平台信息 / scratch
SPI Host
Flash / SD
Bus-error · VGA
错误记录
CLIC
可选每核中断控制
PLIC
外部中断控制
GPIO
通用 IO
Bus-error · iDMA
每传输错误记录
reg_err_slv
未匹配地址
LLC 配置
SPM way / cache
Serial Link 配置
链路控制
Bus-error · CPU
每核错误记录
RegExt 扩展
新增 IP 配置出口
DDR.S0
DDR.S1
DDR.S2
DDR.S3
四口仲裁 / QoS · 共享 DDR 带宽
读写调度 · Bank / Row
命令调度 · Controller → PHY
DDR Controller · 4 个 AXI slave
C2
DDR PHY
训练 / 校准
C3
DDR
片外器件
图像输出
≤256 ROI / 帧
纯裁切 · 不缩放
PLL / 时钟与复位分发
C1
RefClk / POR → clk_i / rst_ni
C1
PLL / 时钟
复位
C2
DDR
Controller
C3
DDR
PHY
C4
LVDS
RX
C9
ISP
C10
NPU
计算
C11
GB
搬运
C6
帧写入
DMA
C12
GB
管理
C13
eMMC Host
/ DMA
C8
ROI 任务
/ 调度
C14
压缩公共
控制
C7
帧输出
DMA
C5
LVDS
TX
C15
压缩器
C16
解压器
F0 · LLC
F1 · GB 搬运
F2 · 帧写
F3 · 帧读
共享压缩前端 · 四口区域选择 / 事务跟踪
C14
地址 / 事务
AR / AW 映射
块地址 / 元数据
C15
共享压缩器
W 写数据
C16
共享解压器
R 读数据
普通数据旁路
W / R 原样
下游 AXI 路由 / R、B 响应匹配
B
C8
ROI 任务表
顺序调度
C7
帧输出 DMA
二维 AXI 读
像素整理
输出 FIFO
C5
LVDS TX
全帧 / ROI 封装
AXI 请求 / 响应
AXI 请求方向
GB 局部读写
像素流
配置 / 控制
eMMC 接口
单箭头接口：省略响应
虚实与箭头方向独立
虚线：规划 / 可选
图像传感器
LVDS 输出
后级处理
LVDS 接收
SoC架构(v1)
2:1
像素流直通